› System Information v.2.02› -------------------------› Wersja z 31.XII.1996.› Copyright (c) 1992-1996 by Draco› ----------------------------------› Pytania, sugestie, wykryte bledy› prosze zglaszac e-mailem na adres:›› Draco› draco@mi.com.pl› ----------------------------------›› SysInfo 2.02 moze (i powinno) byc› uzywane i kopiowane bez ograniczen› pod warunkiem, ze nie zostana doko-› nane zadne zmiany w programie lub› dokumentacji.›› To jest ostatnia wersja SI. Jesli› ktos chce, bym nadal grzebal w tym› programie, ulepszal go etc., to› niech wysle rownowartosc 5 USD› na adres podany w angielskim docu.›› O tym, ze okienka sie wolno rysuja,› szerzej napisano w pliku SI.HST› (po angielsku).›› Pozdrowienia, podziekowania› (porzadek alfabetyczny)›› Za testy i sugestie:›› - Matthias Belitz› - Rene de Bie› - Gumi/Tight› - Lyman C. Green› - John Harris› - JZ› - Mike Hochman (FTe)› - David Paterson› - Pazurek› - Tomasz Tatar› - Mario Trams› - Waldi› - WSZ›› Specjalne podziekowania dla Rene'a› de Bie i Roberta Verdaasdonka za› mase pozytecznych informacji.›› Pozdrowka dla ircownikow z kanalu› #Atari8 oraz dla czlonkow I8AN› (The Independent 8-bit Atari› Network).›› Taki sobie krotki doc› ---------------------›› MAIN CPU››  SI rozroznia trzy typy procesorow,›  jakie mozna znalezc w Atarkach:››  6502 - wszystkie fabryczne Atari››  65c02 - emulatory (glownie)››  65c816 - szesnastobitowy proc›           kompatybilny z 6502›› CPU MODE››  8-bit native - dla 6502/65c02››  8-bit emulation lub 16-bit native›  dla 65c816.›› COMPUTER››  Dwa typy maszyn:››  400/800 - starsze (1979-1982)›  XL/XE - nowsze (1983-1985)›› PARALLEL DEVICES››  Urzadzenia rownolegle (np. twardy›  dysk) zainstalowane w systemie.›› ROM››  Trzy typy ROM-u wypuszczone przez›  Atari:››       AA - OS 400/800, starszy›       AB - OS 400/800, nowszy›       BB - XL ROM, w komp. XL i XE››  W ROM-ie typu AA lub AB nie ma›  numeru serii ani daty rewizji.›  Oba sa rozpoznawane na podstawie›  indywidualnych cech kodu.››  XL ROM ma numer serii i date rewi-›  zji zapisane alfanumerycznie.›  SI zna trzy wersje XL ROM:››  1) BB 01.00, data 17.marca.1983.›     (raczej rzadko spotykany)››  2) BB 01.02, data 10.maja.1983.›     (komputery XL i starsze XE)››  3) BB 01.03, data 1.marca.1985.›     (ostatnia oficjalna wersja)››  Pomiedzy ostatnimi dwiema wersjami›  nie ma funkcjonalnej roznicy›  (zmieniony zostal nieco SELF TEST)›  niemniej niektore programy (np.›  ENCOUNTER firmy Novagen Soft.)›  nie chca chodzic na systemie 1.03.››  Inne systemy, nie firmowane przez›  Atari:››  Quartet Mega Operating System›  (Q-MEG) napisany przez S.Dorndorfa.›  Niemiecki system stanowiacy roz-›  szerzenie XL OS-u. Zawiera kupe›  bledow.››  ARGS-OS, jakis inny OS z Niemiec.››  MTI OS, amerykanski system dla›  maszyn z procesorem 65c816.››  DracOS, OS dla maszyn z procesorem›  65c816. Jeszcze nie jest dokon-›  czony. Numer serii zaczyna sie›  kodem "XD" (zamiast "BB").››  Tight OS, XL OS przerobiony przez›  grupe Tight. Zawiera przyspieszone›  procedury FP i obslugi ekranu w›  w GR.0.››› DETECTED MEMORY››  Linear - calkowita ilosc pamieci,›   jaka jest widziana przez CPU w›   jednym kawalku. Test wykrywa do›   16 MB takiej pamieci, oczywiscie›   tylko na maszynach, ktore maja›   24-bitowa przestrzen adresowa.›   Na normalnych Atarkach to bedzie›   kolo 64k.››  Extended 130XE - rozszerzenia›   kontrolowane przez PORTB ($D301).›   Test wykrywa do 2 MB takiej›   pamieci.› ›  Extended 400/800 - rozszerzenie›   Axlon kontrolowane przez rejestr›   $CFFF. Do 2 MB.››  Total - suma›› BASIC›  wersja A, komputery 400/800,›          BASIC na kartridzu.›  wersja B, komputery XL/XE,›          BASIC wewnetrzny.›  wersja C, komputery XL/XE,›          BASIC wewnetrzny›› AUDIO/VIDEO››  GTIA present - NO, jesli komputer›   ma scalak CTIA (raczej malo›   prawdopodobne).››  Video mode - PAL albo NTSC››  Max.scanlines - maksymalna liczba›   linii skaningowych generowanych›   przez ANTIC. W systemie PAL to›   jest 310, w NTSC 240.››  DOS textmode - rozmiary ekranu›   DOS-u.››  Current display mode - tryb›   graficzny w jakim pracuje DOS.›   Wszystkie dane o ekranie odnosza›   sie do sytuacji sprzed uruchomie-›   nia SI.››  DL interrupt - moze nie wystepowac›   na co bardziej badziewnych emula-›   torach.››  Charset  - ustawiony generator›   znakow dla GR.0›  ›  PoKey test - moze sie posypac na›   emulatorach.››  Audio output - mono albo stereo,›   jesl jest drugi POKEY. Ta proce-›   dura nie jest jeszcze przetesto-›   wana, jesli nie wykrywa ukladow›   stereo, to prosze o sygnal.›› Tight SID extension - sprawdza, czy›   jest SID (uklad dzwiekowy z›   Commodora 64). Stwierdza sie›   SID-a, jesli $Dx00 i $Dx01 jest›   rowne $53 ("S").››› DISK SUMMARY››  SI rozroznia nastepujace typy›  dyskow:››  floppy - stacja dyskow›  RAM    - ramdysk›  hard   - partycja twardziela albo›           zewnetrzny ramdysk.›  IDE    - twardy dysk IDE/AT-BUS›           podpiety przez nasz›           interfejs. Tylko dla›           takich dyskow bedzie›           dzialac opcja HARD DRIVE›           DETAILS.››  Wybranie tej opcji z wcisnietym›  klawiszem SHIFT powoduje ponowne›  przetestowanie wszystkich dyskow.››› BENCHMARKS››  CPU speed - wykonuje okolo 12.5›  mln instrukcji. Na mojej Atarce›  (65XE, PAL) wyniki sa nastepu-›  jace:››   Reg.acc. 587 (= 0.587 MIPS)›   Mem.acc. 296›   Int.ins. 278›   Gen.ins. 184›   Overall  336››  Po wylaczeniu DMA ANTIC-a:››   Reg.acc. 780›   Mem.acc. 393›   Int.ins. 369›   Gen.ins. 245›   Overall  447››  FP arithmetic - wykonuje po 8000›   zmiennoprzecinkowych dodawan,›   odejmowan, mnoze i dzielen. Trwa›   to 2 min. 29,12 sek. (7435 ramek).››  Graphics & text - trwa 1 min. 42.›   48 sek. (5110 ramek).››  Hard disk speed - odczyt sektorow›   przez SIOINT lub LSIO (SpartaDOS)›   na cztery sposoby:››   Sequential - kolejne sektory›    rosnaco›   Back - kolejne sektory malejaco›   Random - sektory wybierane losowo›   Same block - ten sam sektor›    czytany w kolko.››  U mnie wyniki sa takie (dysk WDC›  130AB):››   Sequential - 49 (63)›   Back - 29 (29)›   Random - 9 (9)›   Same block - 32 (41)››  W nawiasach sa wyniki testu dla›  wylaczonego ANTIC-a. Kreslony›  wykres nie jest zbyt dokladny,›  poprawie to pozniej.›› OPTIONS››  Disk config get/test - GET pobiera›   informacje o aktualnej gestosci›   dyskietki siedzacej w stacji ›   dyskow, TEST testuje sama stacje›   na okolicznosc najlepszej gestosci›   jaka moze ona zrealizowac. Opcja›   ta odnosi sie do funkcji DISK›   SUMMARY. Przyklad: jesl masz›   stacje 720k z dyskietka w singlu,›   to GET poda 90k a TEST 720k.››  16-bit mode - ON powoduje, ze›   ekran obslugiwany jest przez›   procesor 65c816 w trybie 16-bit.›   Daje to srednio okolo dwukrotne›   przyspieszenie rysowania okienek.›   Na zwyklych Atarkach ta opcja ›   nie da sie wlaczyc (mam nadzieje).››  Screen DMA - OFF wylacza ANTIC-a›   podczas wykonywania testow›   szybkosci.››  Sector I/O - "OS" powoduje, ze›   test szybkosci dysku idzie przez›   SIOINT, w przeciwnym wypadku›   przez LSIO (SpartaDOS). Sparta›   musi w systemie byc, rzecz›   prosta.››  Save defaults - zapisuje stan›   czterech powyzszych opcji do›   pliku D:SI.DEF.›  › Testowalem SI z:› ----------------›› - SpartaDOS X 4.20› - SpartaDOS 3.2g› - MyDOS 4.53› - BW-DOS 1.10››