De terugkeer van de keyboard controllers.

Met dit vervolg artikel wil ik jullie het resultaat van mijn
experimenten vertellen. Na enig zoeken zijn alle vermiste hardware
componenten weer boven water gekomen, dus heb ik de diverse keyboard
controllers kunnen uitproberen. Ook het numerieke keypad heb ik nog
even geprobeerd, maar dat blijkt toch niet helemaal hetzelfde te
werken als de keyboard controllers. Misschien dat ik toch nog eens de
driver van die dingen moet bekijken om te zien hoe die precies
bestuurd worden. Ondertussen heb ik wat experimenten gedaan in ons
laboratorium. De creaturen die uit het lab konden ontsnappen zijn
terecht gekomen bij de redactie. Mijn experimenten heb ik gericht op
het onderzoeken van de manier waarop de paddle poorten nu precies
werken. Hierbij ben ik begonnen met het maken van een Display List
Interrupt routine die vanuit basic gebruikt kan worden om de keyboard
controller matrix af te scannen en de resultaten vast te leggen in een
string. Na een tijdje gerommeld te hebben in basic bleek dit toch
nogal omslachtig om telkens de wijzigingen in de DLI routine weer om
te zetten naar getallen voor de data regels die je met pokes kunt
laden. Uiteindelijk heb ik maar gewoon een simpel assembler programma
geprobeerd die je vanuit de monitor/debugger kon opstarten. Hierdoor
was het eenvoudig om even een paar instructies toe te voegen en uit te
testen. Het uiteindelijke eindresultaat hoefde ik dan nog maar een
keer om te zetten naar data regels.

In mijn experimenten heb ik de stage 2 VBI routine uitgeschakeld door
een waarde te plaatsen in CRITIC. Hierdoor bemoeide het Operating
System zich niet meer met de paddle registers. Daarmee zijn meteen ook
alle shadow registers niet meer actief, dus moet je wel zelf de
hardware registers gaan besturen, maar dat was ook net de bedoeling.
Na bestudering van de documentatie bleek dat er veel vragen
overbleven. De fast potscan leek me wel interessant, want eigenlijk
was ik helemaal niet geinteresseerd in de preciese waarde van de
paddle. Je wilt tenslotte alleen weten of de toets al dan niet is
ingedrukt. Omdat de fast potscan binnen twee beeldlijnen zijn werk
doet, is dit ook iets dat makkelijk binnen een videobeeld is te
verwerken. De normale scan duurt 228 beeldlijnen, en dan zou je dus
slechts een keer per videobeeld een rij toetsen kunnen meten, en duurt
het dus vier videobeelden voordat je een keer de controller gescand
hebt. Dat is bijna een tiende seconde. In basic merk je dat allemaal
niet zo omdat dat zoveel langzamer werkt dat je sowieso bijna een
videobeeld tijd nodig hebt om een rijtje te meten, en een klein
vertragingsloopje is dan voldoende om het zaakje synchroon werkend te
maken. In assembler gaat alles een stukje sneller, en dan merk je dat
je programma sneller werkt dan de hardware die de paddle waardes
meet.

Een setje paddle controllers bestaat uit twee draaiknoppen, ieder met
een trigger toets. De paddles zitten echter samen op een joystick
plugje. Daarom bevat een joystick poort ook twee paddle aansluitingen.
De triggers van de paddles zijn verbonden met de pennen die normaal
gesproken voor de joystick links en rechts beweging gebruikt worden.
De draaiknoppen zijn verbonden met de POKEY chip, die de stand van de
knop kan bepalen. De draaiknoppen zijn variabele weerstanden die de
meetpennen van de POKEY chip verbinden met de 5 volt, middels de door
de knop ingestelde weerstandswaarde. Blijkbaar zit er hiervoor een
speciale schakeling in de POKEY chip. Deze kent twee mogelijke
manieren om te werken. De normale manier gebruikt de weerstand om een
condensator op te laden. De schakeling is gekoppeld aan de video
timing. Iedere keer als er een beeldlijn geschreven wordt, wordt de
teller voor de potwaarde verhoogd. Zodra de condensator volgeladen is,
wordt de waarde van de teller opgeslagen in het potregister. Op dat
moment wordt ook het betreffende bitje in het ALLPOT register op nul
gezet, om aan te geven dat de bepaling voor de potwaarde van die
paddle klaar is. Het meten wordt gestart door iets te schrijven naar
het POTGO register. Hierdoor worden alle bitjes van het ALLPOT
register op 1 gezet, en alle tellers worden gestart. Na 228
beeldlijnen wordt het meten afgebroken, en de potwaarde van de paddles
die dan nog niet de condensator vol hadden gekregen is dan 228. Daarna
worden meteen de sluizen geopend waardoor de condensators weer
leeglopen. Deze sluizen bestaan uit transistors die ervoor zorgen dat
de lading wordt afgevoerd. Zodra er in het POTGO register wordt
geschreven worden deze transistors weer gesperd.

Even een korte samenvatting van de normale manier. We schrijven een
waarde in het POTGO register, waardoor POKEY aan het meten slaat. De
transitors worden hierdoor gesperd, de tellers beginnen bij nul te
tellen en alle bitjes van het ALLPOT register worden op 1 gezet. Als
de condensator vol is wordt de waarde van de teller in het betreffende
pot register gezet en het bitje van die paddle in het ALLPOT register
wordt op nul gezet. Als er 228 beeldlijnen voorbij zijn wordt de
meting afgebroken voor zover er nog gemeten werd. Alle bits van het
ALLPOT register worden nul, en de ontlading van de transistors wordt
begonnen.

De fast potscan werkt geheel anders. De documentatie spreekt zichzelf
op dit punt tegen. Volgens een deel van de documentatie worden de
condensators helemaal niet gebruikt, en ook de transistors niet, maar
dat is niet zo. Mijn experimenten tonen aan dat er blijkbaar alleen
een waarde wordt bepaald als de stand van de paddle is veranderd.
Waarschijnlijk wil men hiermee de onnauwkeurigheid van de meting
compenseren. Hierdoor zal de pot waarde niet rond een bepaalde waarde
bibberen. Om niet nader gedocumenteerde redenen is het noodzakelijk om
de meetschakeling te resetten door het bitje voor de fast potscan een
keer uit en aan te zetten. Als je dit niet doet werkt het niet, ik
weet ook niet waarom, maar het is zo. Het fast potscan bitje schakelt
volgens de documentatie ook de transistors aan en uit. Normaal zijn de
transistors geopend, waardoor de condensators leeglopen. Als een
meting gestart wordt, worden ze gesperd, totdat de meting afgelopen
is.  Het zetten van het bitje voor de fast potscan heeft echter ook
tot gevolg dat de transistoren sperren. Als dit bitje op nul gezet
wordt, zullen de transistors dus weer de condensators gaan ontladen,
tenzij er een meting gaande is. Voor paddles is mij gebleken dat je
minimaal twee beeldlijnen het bitje uit moet laten om de condensators
te ontladen voor de volgende meting. Daarna wordt ook hier weer het
meten gestart door iets in het POTGO register te schrijven. De bitjes
in het ALLPOT register worden hierdoor weer op 1 gezet en binnen twee
beeldlijnen zal er een waarde verschijnen in de potregisters en wordt
ALLPOT weer nul. Als de stand van de paddle niet gewijzigd is wordt
echter onmiddellijk het bitje in ALLPOT op nul gezet en wordt er niet
eens opnieuw gemeten.

Nu gaan we de keyboard controller aansluiten en met de fast potscan de
paddle poorten lezen. Tot onze schrik blijkt dat door die slimme truc
waardoor er alleen een waarde wordt gelezen als de stand van de paddle
verandert, de keyboard controllers helemaal niet werken. Leuk advies
van het handboek dus om die fast potscan te gebruiken. Terug naar het
lab maar weer. Het blijkt dat je de spanningen waarmee je de matrix
scant even de tijd moet gunnen om hun werk te doen. Als je dan de
meting start, werkt het wel, alleen moet je dan weer even wachten tot
het meten klaar is. Tijdens mijn experimenten bleek dat een meting
niet kan worden afgebroken als die eenmaal gestart is. Op zich is dat
wachten allemaal niet zo'n probleem, maar het scannen van de hele
matrix wordt zo wat meer bewerkelijk, en als je het binnen een
DLI-routine wilt doen, heb je dus een flink aantal DLI instructies
nodig in de display list. Het blijkt ook dat het beter werkt als je de
condensators niet ontlaadt. Je moet wel even het bitje van de fast
potscan uit en aan zetten om de zaak te herstarten. Tijdens al deze
experimenten viel me op dat het ALLPOT register eigenlijk meteen de
stand van de toetsen weergaf. De condensator wordt normaal gesproken
opgeladen door de in de controller ingebouwde weerstandjes die de
condensator met de 5 volt verbinden. Als er geen toets is ingedrukt,
blijft die spanning gelijk en wordt het bitje in ALLPOT onmiddelijk
weer nul. Als de toets ingedrukt is, dan zal er echt gemeten worden,
en zal het even duren voor het bitje in ALLPOT uit gaat. We kunnen dus
eigenlijk beter naar de bitjes in het ALLPOT register kijken om te
bepalen welke toetsen er ingedrukt zijn.

Het wordt tijd om ons monster samen te stellen. De routine zou wat
simpeler gemaakt kunnen worden, maar dan zou het geen monster meer
zijn. Het basic programma zorgt ervoor dat de DLI routine in het
geheugen gezet wordt en dat het OS weet waar de routine te vinden is.
Het programma moet er ook voor zorgen dat de display list van de DLI
bitjes wordt voorzien, en dat de interrupts geactiveerd worden. De DLI
routine stopt het resultaat van het scannen van de matrix in een
string van 13 tekens. Als een toets ingedrukt is, wordt het teken van
die toets op de bijbehorende positie geplaatst. De eerste rij toetsen
komt overeen met de tweede, derde en vierde positie, en dit gaat zo
verder tot en met de vierde rij. Het eerste teken bevat altijd de
toets die het laatste is ingedrukt. Als je dus meerdere toetsen
tegelijk wilt kunnen zien gebruik je het tweede deel van de string, en
als je maar een toets tegelijk wilt zien gebruik je alleen het eerste
teken. Daarom scant de routine ook de rijtjes van onder naar boven,
als je meerdere toetsen tegelijk indrukt, wordt de toets die meer
links en/of hoger zit vastgelegd. In de praktijk blijkt dat de
keyboard controllers eigenlijk niet geschikt zijn om meerdere toetsen
tegelijk in te drukken, omdat er zich geen diodes in de matrix
bevinden. Hierdoor gaan de toetsen kringverbindingen maken. Als je op
de 1, 2 en 4 toetsen tegelijkertijd drukt, lijkt het alsof toets 5 ook
is ingedrukt.

Er kan maar een DLI routine actief zijn. Omdat we op verschillende
momenten iets willen doen moet de DLI routine dus ook een paar keer
worden aangeroepen. Daarom hebben we ook een paar DLI instructies
nodig in de display list. De routine bepaalt door middel van het
VCOUNT register van welke beeldlijn de interrupt afkomstig is, en weet
zo ook welke van de stukjes van de routine aan de beurt is om
uitgevoerd te worden. Zo kan het programma dus rijtje voor rijtje
aftasten. Als je in andere graphics modes gaat werken, heb je een
andere display list, en dan  moet je natuurlijk wel die waardes van
VCOUNT opzoeken of experimenteel vaststellen. Je kunt natuurlijk ook
de routine naar smaak aanpassen. Het basic programma moet zelf de
string weer schoonvegen. Dit heb ik gedaan omdat je dan zeker bent dat
je geen toets mist. Als je gezien hebt dat de toets ingedrukt is
geweest kun je hem weer uitvegen. Nadeel is eigenlijk dat je niet kunt
zien of een toets al losgelaten is, tenzij je de string uitveegt en na
de volgende meting nog eens kijkt. Je kunt natuurlijk in de DLI
routine een extra bitje zetten om aan te geven dat de toets nog
ingedrukt is of niet. De waardes die mijn routine in de string zet
zijn handig voor mijn klein voorbeeld programmatje. Als je andere
plannen hebt kun je het zelf aanpassen. Toen ik mijn demo programmatje
aan het maken was heb ik zelf ook de data regels nog veranderd om de
tekens in inverse video te veranderen.

De DLI routine bevat geen JMP instructies of andere vaste adressen.
Hierdoor maakt het niet uit waar het programma in het geheugen gezet
wordt. Daarom ook kan dit programma met poke instructies in het
geheugen van een string geplaatst worden. Het adres van de string die
het resultaat van de metingen bevat moeten we wel aan de DLI routine
kenbaar maken. Dit doen we door in de data regels op alle plaatsen
waar we dit adres nodig hebben, de waarde -2 op te nemen. Overal waar
in de assembler source listing het adres van STRING opduikt, plaatsen
we dus -2 in de data. Het basic programma vervangt dit dan door het
juiste adres van de string. De waarde -1 geeft aan dat we het einde
van de data bereikt hebben. Het voorbeeld programma kun je verder
uitbreiden om er iets nuttigs mee te doen. Denk er wel aan dat je het
uitvoeren van de DLI routine moet stoppen voordat je verder gaat met
het aanpassen van je basic programma, anders loopt alles vast. De DLI
blijft namelijk doorgaan zelfs nadat je op break drukt of het
programma stopt. Druk daarom altijd op System Reset om de DLI routine
ook te stoppen. Voor de DLI routine heb ik in de string 512 bytes
gereserveerd, zodat je die nog wat kunt uitbreiden, maar dit kun je
natuurlijk aanpassen als je de routine kleiner of groter maakt. Als je
in de assembler de object naar diskette stuurt, kun je met het basic
omzet programmatje de object code omzetten naar data regels die je met
het ENTER commando aan je basic programma kunt toevoegen. Je moet dan
wel zelf even op de plaatsen waar het adres van STRING staat dit
vervangen door -2. Ik dacht dat dit genoeg stof is om te
experimenteren. Ik heb er in ieder geval weer flink wat plezier mee
gehad, hoewel het soms wel moeilijk was het idee om te zetten naar een
werkende routine. Het feit dat het toch weer gelukt is geeft altijd
weer voldoening.