Jarosław Syrylak

## Podręcznik użytkownika systemu

RAM -CART

Opracowany w L. K. AVALON

© 1993 for users manual by L.K. AVALON  (Word Version © 2001 by Piguła/Shpoon)

Wstęp

Niemal każdy użytkownik komputera typu ATARI XL/XE spotkał się już z terminem cartridge. Tą nazwą określa się moduły z pamięcią ROM, na której zapisane są różnego rodzaju programy. Po wetknięciu cartridge do odpowiedniego gniazda w komputerze możemy z tych programów korzystać. Ich wadą jest to, że nie eliminują konieczności używania tzw. pamięci         masowej - nie obejdzie się bez magnetofonu, czy też stacji dysków... Prezentowany przez nas moduł Jest czymś więcej niż zwykły cartridge.        Nie eliminuje wprawdzie konieczności użycia magnetofonu, czy też stacji        dysków, ale pozwala na znaczne ułatwienie sobie pracy i zabawy, skracając czas oczekiwania na uruchomienie potrzebnego programu.

RAM-CART jest modułem, który zawiera układy pamięci podtrzymywane bateryjne. Można na niego nagrać ulubione gry i najczęściej używane programy, a potem do woli przenosić, wkładać i wyjmować. RAM-CART jest odporny na takie zachowania. Powstał zresztą po to, by takie zachowania umożliwić. Mam nadzieję, że podczas użytkowania modułu RAM-CART wszystkie jego zalety dadzą się zauważyć z pełną wyrazistością.

1. Przygotowanie modułu do pracy

W skład zestawu wchodzi moduł RAM-CART kaseta i dyskietka. Na dyskietce znajdują się następujące programy:

| DOS.SYS | Wersja samo-startująca DOS-a, uruchamia się samoczynnie po włączeniu komputera; |
| --- | --- |
| DOS.AUT | Wersja plikowa DOS-a. Może być uruchamiana z modułu; |
| DOS.BAT | Jak wyżej, ale po uruchomieniu poszukuje pliku wsadowego AUTOEXEC.BAT; |
| INIT.COM | Program do inicjowania modułu; |
| TAPE.COM | Program kopiujący z kasety na moduł, wersja normalna; |
| TURBO.COM | Program kopiujący z kasety na moduł, wersja TURBO; |
| RAMTUR.COM | Program kopiujący z modułu na kasetę, wersja TURBO; |
| SW.COM | Program do przełączania trybu pracy modułu; |
| FCOPY.COM | Program do kopiowania plików z dysku na dysk; |
| UMS | Zestaw programów do obsługi magnetofonu; |

Na kasecie znajdują się te same programy, z wyjątkiem FCOPY.COM, nagrane w transmisji TURBO (strona A) i normalnej (strona B). Uruchamianie programów pod kontrolą DOS-a zostało opisane przy okazji opisu Dyskowego Systemu Operacyjnego, natomiast uruchamianie programów z kasety jest takie, jak w przypadku innych programów maszynowych - wymaga włączenia komputera z wciśniętymi klawiszami START I OPTION.

Moduł RAM-CART może pracować w jednym z dwu trybów:

- W trybie tylko do odczytu

- Oraz w trybie zapisu i odczytu, naśladując stację dysków.

Wyboru trybu możemy dokonać przy pomocy przełącznika, który umieszczono w górnej części modułu. Moduł RAM-CART należy umieścić w złączu cartridge tak, aby naklejka z nazwą znalazła się u góry lub z przodu, w przypadku ATARI 800XL. Następnie należy przełączyć moduł w tryb zapisu (przełącznik w lewo), włączyć komputer i załadować program kopiujący. Posiadacze stacji dysków robią to, włączając komputer z podłączoną stacją dysków, w której znajduje się dyskietka z DOS-em, zaś użytkownicy magnetofonów wczytują program DOS.AUT z kasety, włączając komputer z wciśniętymi klawiszami START I OPTION. Zamiast DOS-a można oczywiście wczytać jeden z programów kopiujących, nagranych na kasecie z zestawu, ponieważ podstawowym celem takiego postępowania jest skopiowanie na RAM-CART programów, które chcemy tam przechowywać. Opis działania programów kopiujących, które znajdują się w zestawie, umieszczono w dalszej części tej instrukcji.

Po skopiowaniu programów na moduł należy zainicjować RAM-CART przy pomocy programu init.com Od tej pory można go używać jako zapisywalnego cartridge, czy też jako dodatkowej stacji dysków.

UWAGA!!

Nie wolno wkładać ani wyjmować modułu RAM-CART podczas pracy komputera, ponieważ grozi to uszkodzeniem komputera i modułu!

l. Dyskowy System Operacyjny (DOS.SYS)

Do komputerów ATARI XL/XE można podłączyć wiele urządzeń  zewnętrznych. Najbardziej popularnym z nich jest telewizor lub monitor, bo przecież trudno używać komputera bez obrazu. Potrzebny jest też magnetofon lub stacja dysków, aby można było przechowywać programy i dane.            Tak się składa, że użytkownicy małego ATARI przeważnie posiadają magnetofony, bo stacje dysków są stosunkowo drogie, a więc nie każdy wie, jak używać stacji dysków. Ta wiedza Jest niezbędna, aby w pełni wykorzystać moduł RAM-CART, zachęcam więc do zapoznania się z dalszą częścią tego rozdziału.

Podstawowym narzędziem, które zapewnia komunikację ze stacją       dysków jest Dyskowy System Operacyjny, zwany w skrócie DOS-em.            To właśnie DOS organizuje współpracę komputera z każdą z dołączonych do niego stacji dysków. Posługuje się przy tym umownym oznaczeniem            Dn:, gdzie n oznacza kolejny numer stacji dysków, a więc np.

D1: oznacza pierwszą stację dysków,

D2: oznacza drugą, zaś

D8: oznacza moduł RAM-CART!

Oczywiście tylko dla DOS-a, który znajduje się w zestawie RAM-CART, ponieważ on traktuje moduł, jak dodatkową (lub jedyną - jeśli używamy tylko magnetofonu) stację dysków. DOS-a wczytujemy z dyskietki dostarczanej w zestawie, wkładając ją do stacji dysków i włączając komputer z wciśniętym klawiszem OPTION. Z kasety wczytujemy DOS-a tak jak każdy inny program maszynowy, wciskając klawisze START I OPTION i włączając komputer. Po uruchomieniu DOS-a na ekranie pojawia się jego wizytówka oraz napis:

D1:

oznaczający, że aktywną stacją dysków jest stacja o numerze jeden.             Termin aktywna stacja oznacza stację, której numer jest przyjmowany jako domyślny. Jeśli użytkownik nie poda numeru bezpośrednio. Zmiana domyślnej stacji dysków następuje po wprowadzeniu jej numeru, zakończonego dwukropkiem. Wpisanie np.:

8:

i naciśnięcie klawisza RETURN powoduje, że aktywną stacją stanie się stacja numer 8, DOS potwierdzi naszą komendę, wyświetlając napis:

D8:

Od tej pory wszystkie komendy dla DOS-a będą dotyczyć stacji dysków    numer 8, o ile użytkownik nie poda wyraźnie, że zależy mu na komunikacji z inną stacją. W odpowiedzi na komunikat Dl:, zwany znakiem zachęty DOS-a, użytkownik może wpisać komendę. Najprostszą komendą dla DOS-a jest wpisanie nazwy programu, który znajduje się na dyskietce w aktywnej stacji dysków. Nazwa programu na dyskietce jest dwuczłonowa, składa się z właściwej nazwy, o długości do ośmiu znaków, i z tzw. rozszerzenia, o długości do trzech znaków. Przykładowe nazwy to:

DOS. AUT

SW.COM

AUTORUN.SYS

Jeśli program na dyskietce ma rozszerzenie .COM, to nie musimy tego rozszerzenia wpisywać. Jeśli nie wpisano rozszerzenia, to DOS automatycznie próbuje uruchomić plik o podanej nazwie i o rozszerzeniu .COM.                   Na przykład wpisanie:  SW  i naciśnięcie RETURN powoduje uruchomienie programu o nazwie SW.COM

Oprócz programów, na dyskietkach możemy przechowywać różnego rodzaju dane. Zbiory danych na dyskietkach nazywamy umownie plikami. Każdy plik musi mieć swoją nazwę. Zasady jej tworzenia są dokładnie takie same, jak zasady tworzenia nazw programów.

Oprócz uruchamiania programów, DOS dysponuje wieloma komendami,  służącymi różnym celom. Opiszę je poniżej, używając następujących oznaczeń:

adres	   - numer komórki pamięci zapisany w postaci liczby szesnastkowej

długość	   - długość bloku pamięci zapisana w postaci liczby szesnastkowej

nd, nd1, nd2 - numer stacji dysków zakończony dwukropkiem, np. l:, 2:, 8:

nazwa, nazwa1, nazwa2 - nazwa programu. Podlega opisanym powyżej regułom (co najwyżej osiem znaków nazwy właściwej i trzy znaki             rozszerzenia). Warto wiedzieć, że w wielu wypadkach DOS akceptuje znaki specjalne w nazwach programów. Takimi znakami są ? (pytajnik) i                      * (gwiazdka). Za pomocą pytajnika można zastąpić dowolną literę w nazwie pliku, np. :

A?TORUN.SYS

oznacza, że chodzi nam o program autorun.sys, aatorun.sys, abtorun.sys, lub dowolny inny pod warunkiem, że jego nazwa pasuje do podanego wzorca, z uwzględnieniem znaku ?. Za pomocą gwiazdki      zastępujemy dowolny ciąg znaków, np.:

AU*.SYS

może oznaczać autorun.sys, austria.sys, auto.sys i każdy inny    program, jeśli tylko jego nazwa zaczyna się od AU i ma rozszerzenie .SYS.

[ ] - parametr opcjonalny. Użycie nawiasów kwadratowych oznacza, że parametr nie jest wymagany, choć może być użyty w celu uzyskania innego działania komendy.

Komendy DOS-a;

=ON

Ta komenda powoduje włączenie Interpretera BASIC-a.

=OF

Ta komenda powoduje wyłączenie Interpretera BASIC-a.

CAR lub ;

Ta komenda powoduje przejście do BASIC-a, jeśli jest on włączony. Powrót z BASIC-a do DOS-a następuje po wpisaniu w BASIC-u komendy DOS.

CL#nd

Ta komenda powoduje skasowanie wszystkich plików z dyskietki w stacji dysków o numerze nd. Zaleca się szczególną ostrożność!

Przykłady:

CL# l:  kasuje wszystkie pliki z dyskietki w stacji dysków numer 1.

CL# 8: kasuje wszystkie pliki z modułu RAM-CART.

COP [nd1]nazwa1,[nd2]nazwa2

Ta komenda kopiuje plik o nazwie nazwa1 z dyskietki w stacji dysków o numerze nd1 na dyskietkę w stacji dysków o numerze nd2, nadając

mu nazwę nazwa2. Jeśli nie podamy parametru nazwa2, to plik zostanie zapisany pod nazwą nazwa1.

Przykłady:

COP l:MIN.COM,8: kopiuje program min.com z dyskietki w stacji numer jeden na dyskietkę w stacji numer osiem (w naszym przypadku jest to      RAM-CART) bez zmiany nazwy.

COP 1:LIST.TXT,2:LIST.DOC kopiuje plik list.txt z dyskietki w stacji numer jeden na dyskietkę w stacji numer dwa, zmieniając jego nazwę na list. doc.

### COP PROG1.BAS,PROG2.BAS kopiuje z dyskietki w aktywne) stacji dysków program o nazwie PROG1.BAS, zapisując go na tej samej dyskietce pod nazwą PROG2.BAS.

DEL [nd]nazwa

Ta komenda usuwa plik o nazwie nazwa z dyskietki w stacji dysków o       numerze nd.

Przykłady:

DEL STARE.BAS usuwa program STARE.BAS z dyskietki w aktywnej stacji dysków.

### DEL 8:GRA1.COM usuwa program GRA1.COM z modułu RAM-CART.

### DIR [nd][nazwa]

Ta komenda powoduje wyświetlenie na ekranie nazw plików znajdujących się na dyskietce w stacji numer nd. Podanie nazwy nazwa powoduje wyświetlenie nazw tych plików, których nazwa pasuje do wzorca                   nazwa. Poniżej spisu nazw znajduje się wiersz, w którym DOS wypisuje     informację o ilości plików na dyskietce i o ilości wolnego miejsca na niej. Taka informacja ma postać:

#### 0225 Free 08 Files

Podane wartości są przykładowe. Zgodnie z nimi, na dyskietce jest jeszcze 225 wolnych sektorów (sektor to logiczny fragment dyskietki), i zapisanych jest  osiem plików.

Przykłady:

DIR 8: wyświetla spis wszystkich plików zapisanych na module            RAM-CART.

DIR 1:*.BAS wyświetla spis wszystkich plików o dowolnej nazwie i o rozszerzeniu .BAS, które znajdują się na dyskietce w stacji numer l.

#### DIR MOJE.* wyświetla spis wszystkich plików o nazwie moje i o dowolnym rozszerzeniu, które znajdują się na dyskietce w aktywnej stacji dysków.

FS# nd oraz FD# nd

Te komendy formatują dyskietkę w stacji dysków numer nd w gęstości pojedynczej (FS#) lub podwójnej (FD#). Rodzaj gęstości oznacza, jak wiele danych można zmieścić na dyskietce. Jak łatwo się domyślić, dyskietka sformatowana w gęstości pojedynczej mieści o wiele mniej danych od dyskietki sformatowanej w gęstości podwójnej. Każda świeżo kupiona dyskietka musi zostać sformatowana, ponieważ w przeciwnym przypadku nie można jej używać.

Uwaga!

Formatowanie oznacza bezpowrotną utratę całej zawartości dyskietki!

Przykład:

FS# 8: formatuje RAM-CART.

IN# nd

Ta komenda zapisuje DOS-a na dyskietce w stacji o numerze nd, co pozwala na uruchamianie go z dowolnie wybranej dyskietki.

Uwaga!

Ta komenda nie działa z modułem RAM-CART.

Przykład:

IN# 1: powoduje zapisanie DOS-a na dyskietce w stacji dysków numer 1.

JOB [nd]nazwa

Ta komenda zapisuje na dyskietce w stacji numer nd informację o tym, który z programów ma być uruchamiany automatycznie po uruchomieniu DOS-a.

Uwaga: nie działa z modułem RAM-CART. DOS zapisany na module zawsze uruchamia program o nazwie AUTORUN.SYS lub AUTORUN.BAT, w zależności od wersji DOS-a.

LOA [nd]nazwa

Ta komenda ładuje do pamięci i uruchamia program o nazwie nazwa, który znajduje się na dyskietce w stacji numer nd.

LOC [nd]nazwa

Ta komenda powoduje zabezpieczenie programu o nazwie nazwa przed skasowaniem. Nazwy programów zabezpieczonych poprzedza w spisie symbol * (gwiazdka).

Przykłady:

LOC 8:LIST.TXT zabezpiecza przed skasowaniem plik list.txt , który jest zapisany na module RAM-CART.

##### LOC 1:MOJE.* zabezpiecza przed skasowaniem wszystkie pliki o nazwie moje i dowolnym rozszerzeniu, które znajdują się na dyskietce w stacji dysków numer l.

REN [nd]nazwa1 ,nazwa2

Ta komenda powoduje zmianę nazwy pliku z nazwa1 na nazwa2. Dotyczy plików na dyskietce w stacji o numerze nd.

Przykłady:

##### REN 8:MOJE.COM,TWOJE.COM zmienia nazwę programu moje.com na twoje .com. Program jest zapisany na module RAM-CART.

###### REN *.BAS,*.LST zmienia rozszerzenia wszystkich programów o rozszerzeniu .BAS na .LST. Dotyczy plików typu *.bas w aktywnej stacji dysków.

RUN adres

Ta komenda powoduje uruchomienie programu maszynowego od adresu adres. Jeśli nie podano adresu, to DOS próbuje uruchomić ostatnio załadowany program maszynowy.

Uwaga!

Nie zaleca się początkującym użytkownikom ATARI stosowania tej komendy z parametrem adres. Jedynym wyjątkiem Jest wpisanie RUN E477

Ale tylko wtedy, gdy chcemy spowodować tzw. zimny start komputera, czyli efekt analogiczny do wyłączenia i włączenia zasilania. Kiedy potrzebujemy, aby komputer zachowywał się tak jak zaraz po włączeniu, lecz nie chcemy męczyć go skokami napięcia zasilającego, to możemy skorzystać z tej właśnie komendy.

SAV [nd]nazwa, adres, długość

Ta komenda powoduje zapisanie fragmentu pamięci od adresu adres o długości długość w pliku o nazwie nazwa na dyskietce o numerze nd.

UNL [nd]nazwa

Ta komenda powoduje odbezpieczenie pliku o nazwie nazwa na dyskietce w stacji numer nd.

Przykłady:

UNL 8:LIST.TXT odbezpiecza plik LIST.TXT, który jest zapisany na module RAM-CART.

UNL 1:MOJE.* odbezpiecza wszystkie pliki o nazwie moje i dowolnym rozszerzeniu, które znajdują się na dyskietce w stacji dysków numer jeden.

2. Program przełączający tryb pracy modułu (SW.COM)

Jak wiadomo, moduł RAM-CART może pracować w dwu trybach, których zmiana możliwa jest dzięki zainstalowanemu przełącznikowi. Nie radzę jednak nikomu próbować zmieniać trybu pracy modułu kiedy komputer jest włączony, a RAM-CART włożony do gniazda cartridge. W takim wypadku należy skorzystać z programu sw.com, który znajduje się na dyskietkach i kasetach, należących do zestawu RAM-CART. Po uruchomieniu, program rozpoznaje aktualny tryb pracy modułu i pyta, czy użytkownik chce go przestawić w drugi tryb. Odpowiedź negatywna (wciśnięcie klawisza N) powoduje zakończenie pracy programu, a pozytywna (wciśnięcie klawisza T) - wyświetlenie napisu:

NOW YOU CAN SWITCH !

i wygenerowanie sygnału dźwiękowego, w tym momencie można przełączyć tryb pracy, nie martwiąc się o skutki - na pewno nic złego się nie stanie.

3. Program inicjujący moduł (INIT.COM)

Dostęp do programów, zapisanych na module RAM-CART, jest możliwy przy pomocy opisanego powyżej DOS-a. Jedną z cech szczególnych tego modułu jest jednak to, że może się on zachowywać jak normalny cartridge, a więc może się uruchamiać samoczynnie zaraz po włączeniu komputera. Do takiej pracy trzeba go jednak przygotować. Służy do tego program init.com, zapisany na dysku i na kasecie. Po uruchomieniu go (w wersji dyskowej wystarczy wpisać komendę INIT, zaś w kasetowej należy go wgrać, wciskając klawisze START I OPTION włączając komputer), wyświetla on wizytówkę i czeka na naciśnięcie dowolnego klawisza, a następnie wyświetla po kolei nazwy wszystkich programów zapisanych na module RAM-CART.      Każdemu z nich można nadać własną nazwę, pod jaką będzie on wymieniany podczas uruchamiania modułu w trybie pracy cartridge. Długość nazwy jest ograniczona do 30 znaków. . Rezygnacja z nadawania nazwy następuje po naciśnięciu klawisza ESC.

Po wyświetleniu wszystkich nazw program pyta:

ALL CORRECT ? (Y/N)

Wciśnięcie klawisza Y oznacza, że wszystkie nazwy zostały zdefiniowane prawidłowo, zaś wciśnięcie klawisza N powoduje ponowne ich wyświetlanie. Po odpowiedzi Y program wyświetla prośbę o przełączenie modułu w tryb odczytu. W większości wypadków warto przedtem wcisnąć klawisz OPTION bo zaraz po zmianie trybu pracy modułu komputer odczytuje zawartość modułu i pozwala na uruchomienie dowolnego, zapisanego na nim, programu.

Większość z tych programów woli się uruchamiać z wyłączonym Interpreterem BASIC-a (np. większość gier), co uzyskujemy wciskając

OPTION. Po odczytaniu zawartości modułu użytkownik może wybrać program, który chce uruchomić. Z prezentowanej listy nazw należy wybrać właściwą i wcisnąć klawisz z literą, która jest napisana przed nazwą.       Rezygnacja z uruchamiania programów następuje po wciśnięciu klawisza ESC, ale z moich doświadczeń wynika, że bezpośrednio po zainicjowaniu modułu konieczne jest uruchomienie co najmniej jednego programu, aby później wszystko działało poprawnie!

4. Program kopiujący z kasety na moduł (TAPE.COM)

Ten program zapisany jest na dyskietce jako tape.com. Służy do kopiowania plików z kasety zapisanej w sposób standardowy (bez użycia systemów TURBO) na moduł. Po uruchomieniu wyświetla wizytówkę oraz podręczny spis poleceń, postaci:

COPY 	DELETE 		DIRECTORY 		FORMAT 	INIT

przy czym w każdym z nich jedna z liter jest w negatywie. Wciskanie tych właśnie, wyróżnionych liter oznacza wydanie określonego polecenia. Ich działanie Jest następujące:

COPY (literka C) - kopiowanie pliku z kasety do modułu. Po otrzymaniu tej komendy program pyta o nazwę, pod jaką plik ma zostać zapisany na module. Nazwę tworzymy zgodnie z regułami zawartymi w opisie DOS-a. Po podaniu nazwy usłyszymy sygnał dźwiękowy. Jak przy normalnym odczycie z magnetofonu. Należy przewinąć kasetę na początek pliku do kopiowania i włączyć magnetofon, a następnie nacisnąć dowolny klawisz (z wyjątkiem BREAK, który zawsze oznacza przerwanie aktualnej operacji). Jeśli program, który chcemy skopiować, jest poprzedzony programem ładującym, np. popularnym "wykrzyknikiem", to "ładowacza" NIE kopiujemy. Należy wtedy ustawić taśmę zaraz za nim.

DELETE (literka E) - kasowanie pliku z modułu. Po otrzymaniu tej komendy program pyta o nazwę pliku do skasowania.

DIRECTORY (literka D) - wyświetlenie spisu plików, które znajdują się na module. Analogiczna do komendy DIR, wykonywanej przez DOS.

FORMAT (literka F) - formatowanie modułu. Przed wykonaniem tego polecenia program kopiujący prosi o potwierdzenie decyzji, pisząc:

ARE YOU SURE ? (Y/N)

Naciśnięcie litery Y oznacza odpowiedź pozytywną i kopier rozpoczyna formatowanie modułu. Naciśnięcie litery N oznacza odwołanie polecenia.

INIT (literka I) - Inicjowanie modułu. Patrz opis programu Inicjującego.        Ze zrozumiałych względów wszystkie operacje zapisu, dotyczące modułu RAM-CART wymagają, aby pracował on w trybie zapisu.

5. Program kopiujący z kasety na RAM-CART.

Wersja turbo (TURBO.COM)

Ten program nosi nazwę TURBO.COM. Jego działanie Jest zbliżone do działania programu opisanego wyżej, lecz służy do kopiowania plików kasetowych zapisanych w systemie TURBO UM. Obsługa tego programu jest analogiczna, jak w przypadku programu TAPE.COM, lecz jego autor dodał jeszcze jedną komendę:

PHASE (literka P) - zmiana tzw. fazy sygnału podczas transmisji. Po każdym otrzymaniu tego polecenia program zmienia sposób transmisji danych z magnetofonu, sygnalizując to wyświetleniem napisów:

STANDARD lub INVERTED

mówiących, że faza jest normalna lub odwrócona. Stosowanie tej komendy jest potrzebne przy niektórych systemach TURBO.

6. Program kopiujący z modułu RAM-CART na kasetę.

Wersja turbo (RAMTUR.COM)

Ten program nosi nazwę RAMTUR.COM. Służy do kopiowania plików z modułu na kasetę w transmisji TURBO. Po uruchomieniu czeka na wciśnięcie klawisza RESET, a następnie wyświetla spis plików, znajdujących się na module. Każda nazwa jest poprzedzona literą. Wciśnięcie jej powoduje załadowanie pliku, przed którego nazwą się znajduje, i oczekiwanie na włączenie magnetofonu do zapisu. Po włączeniu magnetofonu należy wcisnąć dowolny klawisz, a wtedy załadowany plik zostanie nagrany na kasetę.           Po zakończeniu operacji należy nacisnąć klawisz RESET, co pozwoli na skopiowanie kolejnych plików.

7. Wykaz komunikatów o błędach.

Obydwa opisane powyżej programy posługują się specjalnymi      komunikatami, dzięki którym mogą poinformować użytkownika o wystąpieniu błędu transmisji, a także zasygnalizować rodzaj tego błędu. Poniżej znajduje się wykaz tych komunikatów wraz z objaśnieniami:

• #80 Użytkownik wcisnął klawisz BREAK podczas transmisji. Program

kopiujący sygnalizuje w ten sposób, że "zrozumiał" zamiar przerwania

operacji przez użytkownika.

• #88  Program napotkał koniec pliku. Oznacza to, że z pewnych powodów

program kopiujący spodziewał się, że kopiowany plik będzie dłuższy.

Ten błąd występuje dość rzadko podczas normalnej pracy z modułem i

programami kopiującymi.

• #8A Minął czas, w jakim urządzenie zewnętrzne (np. stacja dysków)

powinno zameldować swoją gotowość. Występuje zwykle, kiedy

zapomnimy o włączeniu tego urządzenia do sieci.

• #8B Wystąpiły kłopoty ze złączem szeregowym. W takim wypadku można

tylko próbować Jeszcze raz skopiować plik .... ;

• #8C, #8E, #8F Jak wyżej. Zazwyczaj oznacza to uszkodzenie kasety, ale

zawsze warto ponowić próbę skopiowania pliku jeszcze

kilkukrotnie.

• #A2  Brak wolnego miejsca na nośniku. Oznacza to po prostu, że kolejny

program nie zmieści się Już na module.

• #A5  Błędna nazwa. Podczas jej podawania popełniono błąd.

• #A7  Próba skasowania zabezpieczonego pliku. Patrz opis DOS-a.

• #AA  Nie znaleziono pliku o podanej nazwie. Prawdopodobnie nastąpiła

pomyłka podczas wpisywania nazwy.

8. Program "Super Cartridge".

Ten program zapisany jest na dyskietce jako UMS. Przy pomocy DOS-a można go uruchomić, pisząc:

#### UMS.

Wpisanie kropki na końcu nazwy jest konieczne, ponieważ w przeciwnym wypadku DOS będzie szukał programu UMS.COM. Po uruchomieniu program wyświetla spis możliwych trybów pracy, ponieważ umożliwia obsługę wielu rodzajów transmisji. Każdy z nich jest oznaczony literą. Wciśnięcie jej umożliwia np. pracę z TURBO AST, instaluje procedury obsługi urządzenia T: czyli magnetofonu w trybie TURBO itp. Opis obsługi każdego z tych trybów pracy wykracza poza zakres niniejszej instrukcji, a więc nie może być tu umieszczony.

9. Dla początkujących.

Oto przykład tego jak przygotować RAM-CART do pracy. Załóżmy, że chcesz, aby na module znalazły się Twoje ulubione gry, na przykład "Montezuma's Revenge" i inne.

Dla posiadaczy magnetofonów:

- Wyłącz komputer, ustaw przełącznik trybu pracy modułu na zapis (lewa pozycja) i włóż moduł do gniazda cartridge w komputerze tak, aby     naklejka z nazwą znalazła się u góry lub z przodu (ATARI 800XL)

- Przewiń kasetę, dostarczaną razem z modułem, na początek programu kopiującego TAPE.COM i uruchom ten program tak, jak uruchamiasz każdy program kopiujący (włącz komputer z wciśniętymi klawiszami START I OPTION, a po usłyszeniu sygnału dźwiękowego włącz magnetofon i wciśnij klawisz RETURN).

3. Po   uruchomieniu   programu   kopiującego    wciśnij    klawisz  z literą F, a

następnie    klawisz    z   literą Y. Moduł  zostanie sformatowany i w całości

będzie do Twojej dyspozycji.

4. Przewiń   kasetę    z  grami    tak,    aby    znalazła    się    na    początku   gry

"Montezuma's Revenge",  ale  omiń  wszelkiego  rodzaju programy ładujące,

np. tzw wykrzyknik.

5. Naciśnij  klawisz  z  literą  C i wpisz nazwę montezum (co najwyżej osiem

liter),  a  potem   naciśnij    klawisz    RETURN.   Po    usłyszeniu    sygnału

dźwiękowego  włącz  magnetofon  i  czekaj  cierpliwie na skopiowanie całej

gry.

6. Jeśli chcesz skopiować inne gry, to powtórz czynności opisane w punktach 4

i 5, ustawiając odpowiednio kasetę i wpisując odpowiednie nazwy.

7. Po zakończeniu kopiowania wciśnij klawisz I. Program kopiujący wyświetli

kolejno   nazwy   wszystkich   programów,  które skopiowałeś i umożliwi Ci

opisanie każdego nich  tak  jak  zechcesz. Kiedy   zobaczysz   nazwę,  wpisz

dowolny  opis,  np. : MONTEZUMA'S REVENGE  i   naciśnij   klawisz

RETURN. Pamiętaj,  że  opis   nie   może   mieć   więcej   niż   30

znaków.

8. Po wpisaniu wszystkich opisów zobaczysz na ekranie napis:

ALL CORRECT ? (Y/N)

Jeśli nie chcesz zmienić żadnego z opisów, które wpisałeś, to naciśnij    klawisz Y. Wciśnięcie klawisza N spowoduje ponowne wyświetlenie        wszystkich nazw programów i umożliwi Ci wpisanie opisów jeszcze raz.

9. Po potwierdzeniu poprawności opisów klawiszem Y (patrz poprzedni punkt)

program kopiujący wyświetli napis, w którym poprosi Cię o przestawienie

modułu w tryb odczytu. Wciśnij klawisz OPTION i, trzymając go cały czas,

przestaw przełącznik trybu pracy modułu.

10. Na ekranie zobaczysz listę z wprowadzonymi przez Ciebie opisami. Każdy

z nich będzie poprzedzony dużą literą, począwszy od A. Wciśnij klawisz z

literą, która znajduje się przed opisem gry "Montezuma's Revenge". Po

chwili gra się uruchomi.

11. Po zakończeniu gry możesz bez obawy wyłączyć komputer. Od tej pory

włączaj komputer z modułem RAM-CART z wciśniętym klawiszem

OPTION. Za każdym razem zobaczysz listę z opisami. Postępuj tak. Jak w

punkcie 10,

Dla posiadaczy stacji dysków:

1. Wyłącz komputer, ustaw przełącznik trybu pracy modułu na zapis (lewa

pozycja) i włóż moduł do gniazda cartridge w komputerze tak, aby naklejka

z nazwą znalazła się u góry lub z przodu (Jeśli masz ATARI 800XL)

2. Włącz stację dysków, włóż do niej dyskietkę, dostarczaną razem z modułem

i włącz komputer z wciśniętym klawiszem OPTION.

3. Włóż dyskietkę z grami i wpisz:

COP MONTEZUM.COM,8:MONTEZUM

O ile gra "Montezuma's Revenge" jest zapisana na dyskietce pod nazwą montezum.com. Każda gra na dyskietce ma inny tytuł, więc warto sprawdzić listę tychże tytułów, wpisując:

DIR

przed rozpoczęciem kopiowania, a następnie w miejsce nazwy                     montezum.com wpisać właściwą nazwę.

4. Jeśli chcesz skopiować inne gry, to powtórz czynności opisane w punkcie 3,

wstawiając odpowiednie nazwy.

5. Włóż dyskietkę, dostarczaną z modułem RAM-CART, do stacji dysków i

wpisz:

INIT

Uruchomi się program Inicjujący moduł. Wyświetli on kolejno nazwy       wszystkich programów, które skopiowałeś i umożliwi Ci opisanie każdego z nich tak. Jak zechcesz. Kiedy zobaczysz nazwę, wpisz dowolny opis, np.:

MONTEZUMA'S REVENGE

i naciśnij klawisz RETURN. Pamiętaj, że opis nie może mieć więcej niż 30 znaków.

6. Po wpisaniu wszystkich opisów zobaczysz na ekranie napis:

ALL CORRECT ? (Y/N)

Jeśli nie chcesz zmienić żadnego z opisów, które wpisałeś, to naciśnij klawisz Y. Wciśnięcie klawisza N spowoduje ponowne wyświetlenie wszystkich nazw programów i umożliwi Ci wpisanie opisów jeszcze raz.

7. Po potwierdzeniu poprawności opisów klawiszem Y (patrz poprzedni punkt)

program kopiujący wyświetli napis, w którym poprosi Cię o przestawienie

modułu w tryb odczytu. Wciśnij klawisz OPTION i, trzymając go cały

czas, przestaw przełącznik trybu pracy modułu.

8. Na ekranie zobaczysz listę z wprowadzonymi przez Ciebie opisami. Każdy

z nich będzie poprzedzony dużą literą, począwszy od A. Wciśnij klawisz z

literą, która znajduje się przed opisem gry "Montezuma's Revenge". Po

chwili gra się uruchomi.

9. Po zakończeniu gry możesz bez obawy wyłączyć komputer. Od tej pory

włączaj komputer z modułem RAM-CART z wciśniętym klawiszem

OPTION. Za każdym razem zobaczysz listę z opisami. Postępuj tak, jak w

punkcie 8.

Wszystkim początkującym polecam też zapoznanie się z opisem DOS-a. Dzięki niemu Wasz RAM-CART może stać się maleńką stacją dysków. Wystarczy tylko skopiować na moduł jeden z plików:

DOS.AUT lub DOS. BAT

(opis kopiowania znajduje się wcześniej) i uruchamiać go tak, jak każdy inny program (opis uruchamiania programów z modułu znajduje się wcześniej).

Dla zaawansowanych

Rejestr sterujący pracą modułu znajduje się pod adresem 54528 ($d500).      Oto znaczenie jego poszczególnych bitów:

• bit O włącza moduł w obszarze 40960 - 49151 ($a000 - $bfff czyli tam, gdzie normalnie znajduje się Interpreter BASIC-a).

Gdy moduł pracuje w trybie odczytu: 0 moduł włączony 1wyłączony

Gdy moduł pracuje w trybie zapisu: 0 moduł wyłączony l włączony

• bit 1 włącza moduł w obszarze 32768 - 40959 ($8000 - $9fff).

0 moduł wyłączony 1 moduł włączony

• bit 2 ustawiony powoduje zablokowanie rejestru do momentu wyłączenia komputera.

• bity 3, 4 pozwalają wybrać bank pamięci modułu.

• bit 5 pozwala na wybór dodatkowego banku pamięci w wersji 128K.

Uwagi końcowe:

W niniejszym opisie, sporządzonym w Laboratorium Komputerowym AVALON, zostały użyte angielskie komunikaty, wysyłane przez programy znajdujące się w zestawie. Na części dyskietek zauważyliśmy programy, piszące po polsku, mamy jednak nadzieję, że w ich przypadku nie będzie kłopotów z obsługą, stąd ograniczyliśmy się tylko do wyjaśnienia częściej spotykanych napisów obcojęzycznych. Programy z zestawu RAM-CART z komunikatami polskimi i angielskimi są równoważne funkcjonalnie.

Producentem modułu RAM-CART jest

Zakład Usług Komputerowych  "Unerring Masters",

mieszczący się w Łodzi na ulicy Żwirki 16,

tel. (0-42)36-46-90.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące modułu prosimy nadsyłać na adres:

L.K. AVALON

skr. poczt. 46

38-100 Strzyżów.

Prosimy o załączenie opłaconej koperty zwrotnej z dopiskiem "RAM-CART”.