SIO2IDE

Prosty interfejs dysku IDE dla komputerów ATARI

wersja 2.1 (rev 1)

___________________________

Marek Miko³ajewski

Gdañsk luty 2002

Spis treœci

1	Wstêp	3

2	Charakterystyka interfejsu	4

2.1	Modu³ interfejsu	4

2.2	Oprogramowanie steruj¹ce	4

2.2.1	Struktura danych na dysku	4

2.2.2	Plik konfiguracyjny	5

2.2.3	Komendy SIO	6

3	Budowa i uruchomienie	9

3.1	Zalecenia monta¿owe	9

3.2	Uruchomienie	9

3.3	Inicjalizacja dysku	10

4	Opcjonalne usprawnienia	12

4.1	Modyfikacja uk³adu resetuj¹cego	12

4.2	Zmiany w Systemie Operacyjnym ATARI	12

5	Za³¹czniki	13

6	Uwagi koñcowe	13

Historia zmian dla wersji 2.X

05.02.2002    - Dodano obs³ugê katalogów dysku (nowe komendy SIO)

- Zmniejszono iloœæ obs³ugiwanych dysków do 7

01.02.2002    - Poprawiono opis niektórych struktur danych

- Dodano opis dzia³ania zwory INIT_ZW

- Dodano obs³ugê plików tylko do odczytu (Read Only)

Wstêp

Zainteresowanie, jakie wzbudzi³ interfejs SIO2IDE w wersji 1.0 (ostatnia wersja 1.6) sk³oni³o mnie do kontynuowania prac nad kolejnymi wersjami tego uk³adu. Z wielu mo¿liwych do realizacji rozszerzeñ za najwa¿niejsze uzna³em zmiany w obs³udze dysku IDE. Dostêpnoœæ nowych procesorów firmy Atmel ATmega161 spowodowa³a, ¿e sta³o siê mo¿liwe zmodyfikowanie oprogramowania tak, aby pozwala³o w pe³ni wykorzystaæ pod³¹czone urz¹dzenia ze z³¹czem IDE (dyski, karty pamiêci CF itd).

Nowa wersja interfejsu SIO2IDE daje mo¿liwoœci, o jakich dot¹d mo¿na by³o tylko pomarzyæ. G³ówn¹ zalet¹ nowego interfejsu jest mo¿liwoœæ u¿ywania dysków sformatowanych pod systemami DOS lub Win9X, które s¹ oparte o system plików FAT16 lub FAT32. Takie rozwi¹zanie pozwala na pe³ne, wygodne i bezpieczne korzystanie z dysku. Od strony uk³adowej nowy interfejs jest w pe³ni zgodny z poprzedni¹ wersj¹, zmiany wymaga tylko procesor.

Mam nadziejê, ¿e nowy interfejs SIO2IDE bêdzie jeszcze chêtniej wykorzystywany przez koneserów starych dobrych 8-mio bitowych komputerów Atari.

Charakterystyka interfejsu

Podobnie jak w wersji 1.0 nowy interfejs SIO2IDE wykorzystuje standardowy kana³ komunikacyjny ATARI. Jest nim z³¹cze SIO. Z³¹cze SIO z punktu widzenia przechowywania danych pozwala na obs³ugê do 7 dysków (partycji dyskowych). Iloœæ ta zale¿na jest od u¿ytego DOSa, np. dla MyDOSa 4.53 iloœæ ta wynosi 8. Podstawow¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania jest to, ¿e instalacja interfejsu nie wymaga ingerencji we wnêtrze komputera a uk³ad jest bardzo prosty do wykonania.

Dodatkowo nowa wersja interfejsu pozwala na:

- pe³n¹ 16-to bitow¹ transmisjê danych do/z dysku IDE

- obs³ugê dysków IDE w trybie CHS i LBA

- obs³ugê systemu plików FAT16 i FAT32

- obs³ugê plików w formacie ATR (obrazy dysków Atari)

- dostêp do danych zapisanych w podkatalogach

Modu³ interfejsu

Interfejs jest zbudowany w oparciu o mikrokontroler firmy ATMEL Atmega161-8PI (1024B RAM, 16kB FLASH) na jednostronnej p³ytce drukowanej o wymiarach 4x7cm. Na p³ytce interfejsu znajduj¹ siê nastêpuj¹ce elementy kontrolno steruj¹ce:

- Kontrolki okreœlaj¹ce stan interfejsu

- LED sygnalizuj¹cy w³¹czenie zasilania (PWR_LED)

- LED sygnalizuj¹cy odbiór komend SIO (SIO_LED)

- LED sygnalizuj¹cy zajêtoœæ/b³¹d dysku (BSY_LED)

- LED sygnalizuj¹cy aktywnoœæ dysku (IDE_LED)

- Zwory konfiguracyjne

- W³¹czenie/Wy³¹czenie dysku D1 (HD1_ZW)

- Zamiana dysków D1: i D2: (INIT_ZW)

- Wybór trybu pracy Master/Slave (MS_ZW)

- Z³¹cza

- Z³¹cze IDE (40pin) do pod³¹czenia dysku (IDE_IO)

- Z³¹cze do programowania mikrokontrolera (ISP_IO)

- Z³¹cze z sygna³ami SIO i zasilaniem (SIO_IO)

Oprogramowanie steruj¹ce

Oprogramowanie steruj¹ce interfejsem SIO2IDE zapewnia realizacjê nastêpuj¹cych operacji:

- Inicjalizacja i obs³uga dysku IDE (FAT16 lub FAT32)

- Odbiór i obs³uga komend SIO

- Standardowe

- Dodatkowe

- Obs³uga struktury dysku (pliki w formacie ATR, podkatalogi)

Struktura danych na dysku

Dysk u¿ywany przez interfejs SIO2IDE w wersji 2.1 ma standardow¹ strukturê logiczn¹, która jest zak³adana przez system operacyjny DOS lub Win9X (tablica partycji, boot record, FAT, katalog g³ówny itd). SIO2IDE korzysta z takiego dysku w typowy sposób czytaj¹c lub zapisuj¹c dane do plików dyskowych. Interfejs obs³uguje tylko pliki w standardowym formacie ATR. Takie pliki s¹ traktowane przez SIO2IDE jako dyski Atari, które mog¹ byæ widziane przez komputer jako dyski D1 do D7. Dane konfiguracyjne s¹ zapisywane w postaci tekstowej w pliku SIO2IDE.CFG. Dane dla interfejsu SIO2IDE musz¹ byæ zapisane na dysku w nastêpuj¹cy sposób:

- startowa konfiguracja jest odczytywana z pliku SIO2IDE.CFG zapisanego w

g³ównym katalogu dysku

- pliki konfiguracyjne i *.ATR mo¿na te¿ zapisywaæ w podkatalogach

- pliki *.ATR, które s¹ u¿ywane w danej konfiguracji powinny znajdowaæ siê w

katalogu razem z plikiem konfiguracyjnym

- jeœli w danym podkatalogu nie ma pliku konfiguracyjnego to umieszczone w

nim pliki *.ATR nie bêd¹ dostêpne

- pliki *.ATR musz¹ byæ zdefragmentowane (np: programem DEFRAG.EXE), pliki nie

zdefragmentowane nie bêd¹ widziane przez SIO2IDE

- plik SIO2IDE.CFG nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 512B

Do kontroli konfiguracji dysku nale¿y u¿yæ specjalnego programu CHECKFS.EXE, który sprawdzi strukturê plików w g³ównym katalogu dysku i wyœwietli aktualne ustawienia.

Dodatkowo na dysku mog¹ byæ trzymane dowolne dane i programy ³¹cznie z systemem operacyjnym. Zalecane jest, aby dysk zawiera³ nastêpuj¹ce programy:

- CHECKFS.EXE   – kontrola konfiguracji dysku

- SCANDISK.EXE  – kontrola spójnoœci systemu plików

- DEFRAG.EXE    - defragmentacja plików na dysku

Plik konfiguracyjny

Ka¿dy plik konfiguracyjny SIO2IDE.CFG jest zwyk³ym plikiem tekstowym, który opisuje sposób „pod³¹czenia” plików *.ATR do dysków Atari. U¿ytkownik mo¿e przypisaæ plik ATR do jednego z siedmiu dysków Atari D1 do D7. W tym celu w pliku nale¿y wstawiæ liniê:

D<nr>=<plik ATR>

Gdzie:

<nr>       - numer dysku 1-7

<plik ATR> - nazwa pliku ATR (du¿e litery bez rozszerzenia)

Uwaga linia musi zaczynaæ siê liter¹ ‘D’. Inne linie, s¹ byæ traktowane jako komentarz. Kolejnoœæ wpisów nie jest istotna. Przyk³adowo plik SIO2IDE.CFG mo¿e zawieraæ nastêpuj¹ce dane:

//             SIO2IDE v 2.1 configuration file (disks map)

//

// Syntax:   D<nr>=<name>

//           nr   - ATARI disk number (1-7)

//           name - ATR file name (without extension)

//

// Warning:  Size of this file is limited to 512B

//

D1=MYDOS

D7=IMAGE001

D5=TEST01

D6=TEST02

D2=IMAGE002

// End

Po starcie interfejs próbuje zainicjowaæ dysk i odczytaæ jego parametry. Nastêpnie odczytywany jest plik konfiguracyjny SIO2IDE.CFG z g³ównego katalogu dysku. Dodatkowo, gdy HD1_ZW jest zwarta, interfejs wystawia stan niski na linii RESET_OUT. Stan ten zmienia siê na wysoki, gdy inicjalizacja zakoñczy siê pomyœlnie. Poprawny start interfejsu jest sygnalizowany przez zgaœniêcie BSY_LED. W czasie sekwencji startowej interfejs sprawdza strukturê plików ATR i „pod³¹cza” poprawne pliki do dysków Atari zgodnie z konfiguracj¹. Po poprawnym starcie interfejs jest gotowy na przyjmowanie komend SIO. B³¹d inicjalizacji systemu plików sygnalizowany jest poprzez miganie diody BSY_LED.

Komendy SIO

Komendy SIO akceptowane przez SIO2IDE mo¿na podzieliæ na dwie grupy:

- Standardowe zapewniaj¹ce dostêp do danych zapisanych na dysku.

- Dodatkowe, specjalnie opracowane w celu umo¿liwienia ³atwej konfiguracji

interfejsu SIO2IDE.

Jeden interfejs SIO2IDE potrafi emulowaæ do 7 dysków ATARI. W takim przypadku zajête s¹ adresy SIO 0x31 do 0x37. Mo¿liwe jest wy³¹czenie wybranych dysków przy pomocy komend dodatkowych. Dysk D1 mo¿na tak¿e wy³¹czyæ poprzez wyjêcie zwory HD1_ZW.

Standardowe komendy dyskowe

Lista standardowych komend SIO obs³ugiwanych przez interfejs jest nastêpuj¹ca.

| Komenda | Kierunek | D³ugoœæ danych | Parametry | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x57 ‘W’ | Zapis | 128/256 | Nr sektora | Zapis sektora na dysk. |
| 0x50 ‘P’ | Zapis | 128/256 | Nr sektora | Zapis sektora na dysk bez weryfikacji. |
| 0x52 ‘R’ | Odczyt | 128/256 | Nr sektora | Odczyt sektora z dysku. |
| 0x53 ‘S’ | Odczyt | 4 | - | Odczyt statusu dysku. |
| 0x4E | Odczyt | 12 | - | Odczyt bloku PERCOM dysku. |
| 0x4F | Zapis | 12 | - | Zapis bloku PERCOM dysku. |
| 0x21 ‘!’ | Odczyt | 128/256 | - | Formatowanie dysku. |

Numer sektora dla operacji W, P i R jest liczb¹ z przedzia³u 1 do 65535. Wartoœæ maksymalna zale¿y od rozmiaru partycji dysku. D³ugoœæ bloku danych w tym przypadku jest równa 128B lub 256B dla sektorów o numerach wiêkszych od 4. Sektory 1, 2 i 3 maj¹ zawsze d³ugoœæ 128B.

Status dysku 4B jest zawsze taki sam i pozwala okreœliæ rozmiar sektora dysku (128B Single Denisity, 256B Double Deisity) zale¿nie od typu pliku ATR.

Odczyt i zapis bloku PERCOM 12B jest zaimplementowany z myœl¹ o komendach DOSa, które ustawiaj¹ parametry dysku (np. opcja `O` MyDOSa). Odczyt PERCOM daje informacje np. o iloœci œcie¿ek na dysku (zawsze 1), rozmiarze sektora (128B lub 256B) i max. iloœci sektorów na dysku (rozmiar partycji). Dane przesy³ane podczas zapisu PERCOM nie s¹ u¿ywane przez SIO2IDE, komenda jest tylko potwierdzana przez interfejs.

Formatowanie dysku (partycji) podobnie jak zapis PERCOM jest jedynie potwierdzane przez interfejs. Zwrotnie przesy³any jest blok danych 128B lub 256B, w którym dwa pierwsze bajty maj¹ wartoœæ 0xFF. Dane takie sygnalizuj¹, ¿e operacja zosta³a wykonana poprawnie.

Komendy dodatkowe SIO2IDE

Komendy dodatkowe SIO2IDE s¹ akceptowane przez interfejs, gdy odebrany adres urz¹dzenia ma wartoœæ 0x71 dla trybu Master (zwora MS_ZW zwarta) lub 0x72 dla trybu Slave (zwora MS_ZW rozwarta). Takie rozwi¹zanie dostêpu do konfiguracji interfejsu daje mo¿liwoœæ pod³¹czenia równoczeœnie do dwóch dysków SIO2IDE i nie koliduje ze standardowymi adresami przeznaczonymi dla dysków ATARI. Lista komend dodatkowych jest nastêpuj¹ca.

| Komenda | Kierunek | D³ugoœæ danych |
| --- | --- | --- |

Parametry

| (aux1) | Opis |
| --- | --- |
| 0x11 | Odczyt | 15B | Nr dysku | Odczyt opisu dysku (pliku ATR). |
| 0x12 | Zapis | 15B | Nr dysku | Zapis opisu dysku (pliku ATR). |
| 0x13 | Odczyt | 15B | - | Odczyt opisu pierwszego pliku ATR z bie¿¹cego katalogu. Zwraca ci¹g zer, gdy b³¹d. |
| 0x14 | Odczyt | 15B | - | Odczyt opisu nastêpnego pliku ATR z bie¿¹cego katalogu. Zwraca ci¹g zer, gdy b³¹d. |
| 0x15 | Odczyt | 1B | Nr dysku | Wy³¹czenie dysku. |
| 0x16 | Odczyt | 1B | - | Zapis aktualnej konfiguracji do pliku SIO2IDE.CFG w katalogu bie¿¹cym. |
| 0x17 | Odczyt | 10B | - | Odczyt parametrów dysku. |
| 0x18 | Odczyt | 4B | - | Odczyt parametrów systemu plików. |
| 0x19 | Odczyt | 15B | - | Odczyt opisu pierwszego podkatalogu w katalogu bie¿¹cym. Zwraca ci¹g zer, gdy b³¹d. |
| 0x1A | Odczyt | 15B | - | Odczyt opisu nastêpnego podkatalogu w katalogu bie¿¹cym. Zwraca ci¹g zer, gdy b³¹d. |
| 0x1B | Zapis | 15B | - | Zmiana bie¿¹cego katalogu. |
| 0x1C | Odczyt | 15B | - | Odczyt bie¿¹cego katalogu. |
| 0x1D | Odczyt | 15B | - | Inicjalizacja bie¿¹cego katalogu. Zwraca zainicjowany katalog lub ci¹g zer. |

Komendy 0x11, 0x12 i 0x15 pozwalaj¹ na odczyt i aktualizacjê wewnêtrznej tablicy dysków obs³ugiwanej przez SIO2IDE.

Komendy 0x13 i 0x14 daj¹ mo¿liwoœæ pobrania listy wszystkich poprawnych plików ATR dostêpnych na dysku w aktywnym katalogu.

Dane opisuj¹ce dyski ATARI, pliki ATR i katalogi dysku maj¹ nastêpuj¹cy format:

| Dana | Bajty | Opis |
| --- | --- | --- |
| Nazwa pliku/katalogu | 0-7 | Nazwa pliku/katalogu (8 znaków) dope³niona spacjami. |
| Sektor startowy | 8-11 | Liczba 32-bity okreœlaj¹ca numer pierwszego sektora pliku/katalogu. |
| Iloœæ sektorów | 12-13 | Ca³kowita iloœæ sektorów w pliku. |
| Flagi | 14 |

Bit 7 oznacza, ¿e plik ma poprawny format (ATR).

Bit 6 oznacza, ¿e sektory maj¹ d³ugoœæ 256B.

Bit 2 oznacza, ¿e plik jest tylko do odczytu.

Bit 1 oznacza, ¿e struktura zawiera opis katalogu.

Uwaga: Dane opisuj¹ce pliki/katalogi nale¿y traktowaæ jako dane tylko do odczytu. Jedynym wyj¹tkiem jest Bit 2 w bajcie flag.

Parametry dysku pozwalaj¹ okreœliæ fizyczne w³aœciwoœci dysku pod³¹czonego do SIO2IDE (tylko do odczytu).

| Dana | Bajty | Opis |
| --- | --- | --- |
| Iloœæ cylindrów | 0-1 | Dostêpna iloœæ cylindrów (tryb CHS). |
| Iloœæ g³owic | 2 | Dostêpna iloœæ g³owic (tryb CHS). |
| Sektorów/œcie¿kê | 3-4 | Iloœæ sektorów na œcie¿kê (tryb CHS) |
| Iloœæ sektorów | 5-8 | Iloœæ dostêpnych sektorów 512B (tryb CHS i LBA) |
| Flagi | 9 | Bit 7 oznacza, ¿e dysk pracuje w trybie LBA. W trybie LBA istotna jest tylko iloœæ sektorów dostêpnych na dysku. |

Aktualne parametry systemu plików zawiera nastêpuj¹ca struktura (tylko do odczytu):

| Dana | Bajty | Opis |
| --- | --- | --- |
| Typ partycji | 0 | Bajt okreœlaj¹cy typ partycji. |
| Sektorów/klaster | 1 | Iloœæ sektorów na klaster dysku. |
| Iloœæ dysków | 2 | Aktualna iloœæ „pod³¹czonych” dysków Atari. |
| Numer wersji | 3 | Numer wersji oprogramowania. |

Komendy 0x15 i 0x16 wykonuj¹ operacjê i gdy wszystko jest OK. zwracaj¹ bajt 0xFF.

Komendy 0x19 do 0x1C daj¹ mo¿liwoœæ przegl¹dania i zmiany bie¿¹cego katalogu na dysku. Do zainicjowania bie¿¹cego katalogu s³u¿y komenda 0x1D.

Uwaga: Dla poprawnej pracy komend 0x13 do 0x16 konieczne jest, aby katalog bie¿¹cy by³ katalogiem zainicjowanym poprawnie komend¹ 0x1D.

Wszystkie komendy dodatkowe s¹ wykorzystywane przez specjalny program s³u¿¹cy do konfigurowania interfejsu (FDISK.COM). Mog¹ byæ tak¿e u¿ywane w innych programach obs³uguj¹cych interfejs SIO2IDE.

Budowa i uruchomienie

Budowa SIO2IDE nie powinna sprawiæ k³opotu komuœ, kto choæ raz zmontowa³ i uruchomi³ jakiœ prosty uk³ad elektroniczny. Poni¿szy opis odnosi siê do budowy SIO2IDE w oparciu o oryginaln¹ p³ytkê drukowan¹ interfejsu. Schemat urz¹dzenia zosta³ jednak tak opracowany, ¿e budowa uk³adu na p³ytce uniwersalnej jest bardzo prosta (prototyp powsta³ na dwustronnej p³ytce uniwersalnej z metalizacj¹ otworów). Opis monta¿u zak³ada, ¿e interfejs bêdzie zamontowany razem z dyskiem IDE 2.5 Cala wewn¹trz komputera ATARI 65XE lub 130XE. Oczywiœcie bez problemu SIO2IDE mo¿na umieœciæ poza komputerem np. w obudowie po stacji dysków.

Zalecenia monta¿owe

Gdy mamy ju¿ wszystkie podzespo³y mo¿emy zacz¹æ monta¿ SIO2IDE. Nie bêdê siê tu rozpisywaæ jak trzymaæ lutownicê itd. Zak³adam, ¿e jeœli ktoœ zabiera siê za montowanie SIO2IDE to wie, co robi. Radzê jedynie wmontowanie podstawki pod mikrokontroler (mo¿e siê to przydaæ w niedalekiej przysz³oœci). Gniazda SIO_IO oraz ISP_IO mog¹ byæ dowolnego typu, ale nie mog¹ byæ zbyt du¿e z uwagi na ma³¹ iloœæ miejsca na p³ytce i wewn¹trz komputera. Po³¹czenie z komputerem ATARI nale¿y wykonaæ zgodnie z opisem na schemacie. Zalecam dolutowanie wi¹zki piêciu przewodów zakoñczonych wtyczk¹ bezpoœrednio do z³¹cza SIO ATARI. Wtyczka powinna mieæ rozk³ad sygna³ów zgodny z gniazdem SIO_IO interfejsu.

Uruchomienie

Gdy ca³a elektronika SIO2IDE „trzyma siê ju¿ kupy” mo¿emy spróbowaæ uruchomiæ uk³ad.

UWAGA: SprawdŸ dwa razy wszystkie po³¹czenia zanim w³¹czysz zasilanie uk³adu.

Pierwsz¹ czynnoœci¹ jest zaprogramowanie mikrokontrolera. Przed zaprogramowaniem mikrokontrolera nale¿y jeszcze tylko przygotowaæ przewód programuj¹cy zgodnie ze schematem ideowym. Programowanie jest prost¹ czynnoœci¹ i sprowadza siê do:

Po³¹czenia SIO2IDE (ISP_IO) z gniazdem LPT1 komputera PC, czynnoœæ t¹ wykonujemy przy wy³¹czonym zasilaniu interfejsu.

Uruchomienia pliku PRG.BAT, który znajduje siê w pakiecie zawieraj¹cym program interfejsu (SIO2IDE.HEX). Po uruchomieniu nale¿y wykonywaæ kolejno wszystkie polecenia.

Gdy programowanie uk³adu przebieg³o OK. mo¿emy rozpocz¹æ w³aœciw¹ procedurê monta¿u i uruchamiania SIO2IDE.

Najpierw nale¿y zamocowaæ posiadany dysk IDE 2.5 Cala oraz interfejs SIO2IDE wewn¹trz komputera ATARI. W ATARI 65XE i 130XE mo¿na to wykonaæ w nastêpuj¹cy sposób.

Dysk i interfejs mo¿na w prosty sposób przykrêciæ do blachy ekranuj¹cej p³ytê g³ówn¹ ATARI. Do tego celu najlepiej u¿yæ kilku œrub 2,5mm i tulejek dystansowych o d³ugoœci ok. 1cm.

Gdy mamy ju¿ wszystko solidnie zamocowane nale¿y teraz pod³¹czyæ interfejs z dyskiem i komputerem ATARI. Najpierw ³¹czymy komputer (³¹cze SIO) z gniazdem SIO_IO interfejsu. Nastêpnie taœm¹ o d³ugoœci ok. 10cm ³¹czymy dysk IDE z interfejsem. Poniewa¿ SIO2IDE u¿ywa standardowego z³¹cza IDE 40pin nale¿y u¿yæ prostej przejœciówki dla dysków 2,5’ (dostêpne w sklepach bran¿y komputerowej). Ostatni¹ czynnoœci¹ jest pod³¹czenie zasilania +5VDC do dysku. Najlepiej jest pod³¹czyæ przewody wyprowadzone z przejœciówki do napiêcia +5VDC, które jest dostêpne zaraz po w³¹czniku zasilania ATARI.

Inicjalizacja dysku

Przed pierwszym uruchomieniem nale¿y poprawnie ustawiæ zwory interfejsu SIO2IDE oraz przygotowaæ dysk startowy (najlepiej poprzez SIO2PC). Zwory powinny byæ ustawione nastêpuj¹co:

Zwora HD1_ZW rozwarta (wy³¹czony dysk D1).

Zwora INIT_ZW rozwarta (normalna kolejnoœæ dysków D1: i D2:)

Zwora MS_ZW zwarta (interfejs w trybie Master)

Na dysku startowym D1 powinien siê znajdowaæ DOS (zalecam MyDOSa 4.53) i program FDISK.COM.

W³¹czamy komputer ATARI i obserwujemy, co siê dzieje. Komputer powinien normalnie wystartowaæ a interfejs po wystartowaniu dysku i zainicjowaniu systemu plików nie powinien sygnalizowaæ b³êdu (BSY_LED wy³¹czony). Inicjalizacja systemu plików mo¿e chwilê potrwaæ zale¿nie od iloœci plików ATR oraz rozmiaru i szybkoœci dysku.

¯eby sprawdziæ, jakie s¹ parametry naszego dysku i jakie pliki ATR s¹ dostêpne nale¿y teraz uruchomiæ program FDISK.COM. Program ten pozwala na sprawdzenie, jakie pliki ATR i dyski Atari s¹ dostêpne. Mo¿liwa jest tak¿e zmiana „pod³¹czenia” dysków i zmiana aktywnego katalogu (uwaga: interfejs rozpoczyna pracê zawsze w katalogu g³ównym dysku).

UWAGA: Zalecane jest, aby zapisaæ parametry dysków (ich d³ugoœci). Dane te bêd¹ potrzebne podczas ich formatowania.

Istotnym elementem konfiguracji interfejsu jest ustawienie sekwencji dysków. Sekwencja dysków pozwala okreœliæ, które pliki ATR bêd¹ widziane jako dyski ATARI D1 do D7. Sekwencja dysków jest zale¿na od konfiguracji zapisanej w pliku SIO2IDE.CFG. Program FDISK.COM pozwala na zmianê sekwencji dysków z poziomu Atari i zapis zmienionego pliku SIO2IDE.CFG na dysk.

Sekwencja Dysków jest wa¿nym elementem interfejsu SIO2IDE, który stanowi analogiê zmiany dyskietek w standardowym systemie. Dodatkowo w systemie, który u¿ywa dwóch SIO2IDE (Master i Slave) daje mo¿liwoœæ ³atwego podzia³u dysków pomiêdzy oba interfejsy.

Mo¿emy teraz sformatowaæ dostêpne dyski u¿ywaj¹c poleceñ systemu operacyjnego. W systemie MyDOS 4.53 sekwencja czynnoœci dla ka¿dej partycji (dyski D2 do D7) jest nastêpuj¹ca:

Opcja ‘O’ numer dysku, nastêpnie N, Y, Y i podaæ rozmiar partycji, w celu ustawienia parametrów dysku dla DOSa

Opcja ‘I’ numer dysku, nastêpnie Y, w celu sformatowania partycji

UWAGA: Je¿eli na naszym dysku jest wiêcej ni¿ 8 plików ATR, kolejne pliki nale¿y przypisaæ do dysków D2 do D7 a nastêpnie sformatowaæ zgodnie z powy¿szym opisem.

Aby zainicjowaæ dysk D1 nale¿y wybrany na ten dysk plik ATR przypisaæ do np. dysku D2, sformatowaæ go a nastêpnie opcj¹ ‘H’ wgraæ pliki DOSa. Dodatkowo zalecane jest przegranie programu FDISK.COM do jednego z plików ATR.

Po tych czynnoœciach dysk jest ju¿ gotowy do pracy. Pozostaje jeszcze ustawiæ poprawnie sekwencjê dysków. Dysk D1 powinien byæ zwi¹zany z partycj¹ zawieraj¹c¹ DOSa.

UWAGA: Wszystkie czynnoœci konfiguracyjne mo¿na równie¿ wykonaæ pod³¹czaj¹c dysk do komputera PC i wykorzystuj¹c jeden z emulatorów komputera ATARI. Przy okazji w wygodny sposób mo¿na przenieœæ na dysk wszystkie programy zapisane w plikach *.ATR. Nale¿y przy tym pamiêtaæ o zdefragmentowaniu danych na dysku.

Teraz mo¿emy wy³¹czyæ komputer, od³¹czyæ nasz dysk startowy oraz zmieniæ ustawienie zwór HD1_ZW i INIT_ZW.

W³¹czamy nasze ATARI ponownie. Komputer startuje jak bez dysku (zg³asza siê BASIC). Interfejs SIO2IDE po starcie dysku przechodzi w stan oczekiwania na komendy SIO (w³¹czona tylko dioda PWR_LED). Niestety z uwagi na powolny start dysku nie jest mo¿liwe automatyczne za³adowanie DOSa (patrz 4.1.). Aby przejœæ do DOSa nale¿y przejœæ, do SELF-TESTu (BYE z BASICA) a nastêpnie nacisn¹æ klawisz RESET ATARI. Teraz komputer powinien rozpocz¹æ ³adowanie DOSa.

Po uruchomieniu DOSa z dysku uruchamianie interfejsu SIO2IDE mo¿emy uznaæ za zakoñczone. Teraz mo¿emy siê ju¿ ‘pobawiæ’ naszymi nowymi dyskami.

Opcjonalne usprawnienia

Podstawowe rozwi¹zanie interfejsu SIO2IDE daje u¿ytkownikowi pe³en dostêp do zgromadzonych na HDD programów, ale ma kilka niedogodnoœci.

Niemo¿liwe jest automatyczne wczytanie DOSa po w³¹czeniu zasilania

Szybkoœæ transmisji jest ograniczone do 19200 bodów (standard SIO ATARI)

Poprzez niewielk¹ ingerencje we wnêtrze komputera mo¿na wyeliminowaæ te niedogodnoœci. Przedstawione poni¿ej modyfikacje odnosz¹ siê do komputerów ATARI serii XE.

Modyfikacja uk³adu resetuj¹cego

Aby wstrzymaæ start komputera do czasu uruchomienia dysku i zainicjowania systemu plików niezbêdna jest niewielka modyfikacja uk³adu resetu ATARI. Modyfikacja wykorzystuje nieu¿ywan¹ bramkê AND z uk³adu U18 (koñcówki 8,9 i 10) oraz liniê wyjœciow¹ RESET_OUT interfejsu SIO2IDE. Po³¹czenia nale¿y wykonaæ zgodnie z za³¹czonym schematem (patrz 5.).

UWAGA: konieczne jest odciêcie koñcówki nr 3 uk³adu U17 od p³yty ATARI i podniesienie jej do góry. Czynnoœæ te nale¿y wykonywaæ ostro¿nie, gdy¿ mo¿na ³atwo uszkodziæ uk³ad U17.

Zmiany w Systemie Operacyjnym ATARI

Mo¿liwa jest np. zmiana dzia³ania klawisza OPTION. Wygodne by³oby, gdyby bez wciskanie podczas startu ATARI klawisza OPTION komputer wy³¹cza³ BASIC i za³adowa³ DOSa.

Drug¹ wygodn¹ funkcj¹ jest mo¿liwoœæ „zimnego” restartowania komputera (coold start) bez potrzeby wy³¹czania komputera (Uwaga: procedura startowa SIO2IDE szczególnie dla du¿ych dysków mo¿e trwaæ doœæ d³ugo). Jest to szczególnie pomocne, gdy chcemy szybko wyjœæ do DOSa z jakiegoœ programu a klawisz Reset nie dzia³a.

Naj³atwiejszym sposobem wprowadzenia tych zmian jest wymiana OS Atari na inny system np: Qmeg+OS 4.04. U¿ycie tego systemu operacyjnego pozwala w pe³ni i wygodnie korzystaæ z interfejsu SIO2IDE.

Za³¹czniki

Do wykonania i obs³ugi interfejsu SIO2IDE potrzebne s¹ nastêpuj¹ce dodatkowe elementy:

Schemat ideowy i monta¿owy (S2I_SCH_2.0.DOC)

Program interfejsu (SIO2IDE.HEX)

Program do konfigurowania interfejsu dla ATARI (FDISK.COM)

Program do sprawdzania konfiguracji dla PC (CHECKFS.EXE)

Program do tworzenia plików ATR dla PC (MAKEATR.EXE)

Uwagi koñcowe

Interfejs SIO2IDE jest udostêpniany za darmo w formie, jak¹ opisuje ten dokument. Autor nie bierze odpowiedzialnoœci za nieprawid³owe dzia³anie za³¹czonego oprogramowania i sprzêtu.

Pomimo tego oczekujê na wszelkie sugestie dotycz¹ce SIO2IDE oraz informacje o znalezionych b³êdach. Pozwoli mi to dopracowaæ SIO2IDE tak, aby sta³o siê wiod¹cym rozwi¹zaniem w tej klasie interfejsów do ma³ego ATARI.

¯yczê powodzenia,

Marek Miko³ajewski

e-mail: marekm@aritech.com.pl

# Text boxes

ATARI

Klawiatura

HDD

SIO

SIO2IDE