"Double density drive"››› Witamy wszystkich uzytkownikow pseudo›stacji kaset XF551. Po awarii swojej›stacji dyskow zetknalem sie z tym›czyms (patrz wyzej). Napisalem wiec›program, ktory usuwa jedna z niedogo-›dnosci tej machiny, a mianowicie›przejscie z gestosci nizszej na wyz-›sza.› Program miesci sie na 6 stronie pa-›mieci. Podczepia sie pod przerwanie›break'a i modyfikuje komorke 9(BOOT),›ustawiajac ja na 3 (udal sie boot z›dysku i kasety (sorry za ewentualne›klopoty, program z gory traktuje wek-›tor casini jako wolny)), jest wiec›odporny na reset.› Obsluga:›    - START+BREAK - przestawienie sta-›      cji na gestosc podwojna,›    - START+SELECT+OPTION+BREAK - od-›      instalowanie (zwolnienie wekto-›      row przerwan).› Aby zainstalowac program nalezy wczy-›tac plik, ktory uruchomi sie automaty-›cznie.› Oczywiscie autorem tej procedurki›jest wiecznie zywy na scenie Wasz››        Glonisz of Quasimodos›››P.S. Pozdrawiam wszystkich uczestnikow›     Kola Fortuny.›     A tak serio wszystkich Atarowcow.›P.P.S Jesli program by Ci nie dzialal,›      wyrzuc z programu rozkaz›              ÊÍÐ ¤ã¶´²›      (czyli kolejno $4c,$42,$c6, za-›      mien na $ea*3 (NOP))›      Jest to wyswietlenie napisu na›      ekranie (przynajmniej na moim›      modelu Atari, a takze na wielu›      innych).››