TWARDY DYSK DO ATARI XL/XE czyli pecet w roli twardziela


                            Projekt:
          Tomasz S.Piotrowski i Konrad M.Kokoszkiewicz

              Elektronika i oprogramowanie peceta:
                       Tomasz S.Piotrowski

                 Oprogramowanie systemowe XL/XE:
                     Konrad M.Kokoszkiewicz

                          Dokumentacja:
          Tomasz S.Piotrowski i Konrad M.Kokoszkiewicz

                           UkoÕczono:
                         24. marca 1994.

                               ***

                              UWAGA:

ZbiÖr  "PIO2PC.*"  moÙe  byÒ uÙywany i kopiowany bez  ograniczeÕ, 
dopÖki  Ùaden  z  plikÖw zawartych  przez  AutorÖw  nie  zostanie 
zmieniony  bÑdØ  usuniÓty.  Za  zmiany  dokonane  bez  uprzedniej 
konsultacji Autorzy nie biorÑ Ùadnej odpowiedzialno×ci.  Wszelkie 
pytania,  sugestie lub informacje o zauwaÙonych niedociÑgniÓciach 
proszÓ kierowaÒ za po×rednictwem poczty elektronicznej na adres:

                     Konrad M.Kokoszkiewicz
                     conradus@plearn.edu.pl
                              lub:
                     conradus@plearn.bitnet

                           wzglÓdnie:

                       Tomasz S.Piotrowski
                     tomaszek@plearn.edu.pl
                              lub:
                     tomaszek@plearn.bitnet

                               ***

                   Archiwum powinno zawieraÒ:

ATARI.PAS     -  handler dla peceta (kod ØrÖdÔowy)
MAKEPART.PAS  -  program do tworzenia partycji (kod ØrÖdÔowy)
ATARIROM.BIN  -  zmodyfikowany system operacyjny XL/XE
HD_CARD.TIF   -  schemat karty dla peceta
HD_SW.TIF     -  schemat interfejsu dla Atari
HD_ST_PL.DOC  -  dokumentacja w jÓzyku polskim (Klub Atari)
HD_ENG.DOC    -  dokumentacja w jÓzyku angielskim

                               ***

Tomasz S.Piotrowski


                          Opis sprzÓtu


DuÙy  schemat przedstawia interfejs  do  szybkiego,  rÖwnolegÔego 
przesyÔania danych z automatycznym potwierdzeniem.  UkÔad  zostaÔ 
zmontowany w postaci karty do peceta na specjalnie przystosowanej 
do  tego celu pÔytce uniwersalnej.  Na  drugim,  maÔym  schemacie 
znajduje   siÓ  prosty,   wmontowany  do  ×rodka   Atari,   ukÔad 
odpowiedzialny  za wÔÑczanie pamiÓci (EPROM) z  handlerem  nowego 
urzÑdzenia.

Jak to wszystko dziaÔa?

OtÖÙ  jak  "starzy" Atarowcy  pewnie  wiedzÑ,  system  operacyjny 
komputera  Atari  XL/XE pozwala na doÔÑczanie  wÔasnych  urzÑdzeÕ 
przez ten system obsÔugiwanych.  Handler takiego urzÑdzenia  musi 
byÒ  wÔÑczany  w obszar adresowy procedur  matematycznych  (2KB). 
Rejestr sÔuÙÑcy do podÔÑczania handlera znajduje siÓ pod  adresem 
$D1FF. Ustawienie w nim bitu 7 powoduje wÔÑczenie handlera.

ZastosowaÔem pewnÑ sztuczkÓ upraszczajÑcÑ ukÔad.  Zamiast  budowy 
dekodera  obszaru  adresowego  procedur  matematycznych,   uÙyÔem 
32 kilobajtowego   EPROM-u  (27256)  wstawionego  zamiast   ROM-u 
systemu operacyjnego. Dolne 16KB tego EPROM-u zaprogramowane jest 
zawarto×ciÑ  oryginalnego ROM-u,  gÖrne za× tÑ  samÑ  zawarto×ciÑ 
tyle,  Ùe  z procedurami matematycznymi podmienionymi na  handler 
nowego urzÑdzenia.  Do nÖÙki A14 EPROM-u doprowadzony jest sygnaÔ 
przeÔÑczajÑcy banki (maÔy schemat).  SygnaÔ -CE1 jest sygnaÔem ze 
znajdujÑcego  siÓ  w  komputerze dekodera  obszaru  we/wy  (U2  - 
74LS138 - nÖÙka 14). Informuje on (stanem niskim) o zaadresowaniu 
strony  $D1.   Na  stronie  tej,  oprÖcz  wspomnianego  wcze×niej 
rejestru $D1FF, umie×ciÔem rÖwnieÙ pozostaÔe rejestry urzÑdzenia. 
Adres $D100 to rejestr danych,  adres $D140 - rejestr  kontrolny. 
Interfejs  ma  za  zadanie  sprzÓgniÓcie  komputerÖw  przez   ich 
magistrale.  Jego  gÔÖwnymi elementami sÑ  o×miobitowe  zatrzaski 
(74HCT574) tworzÑce rejestr danych oraz ukÔady 74HCT74 i 74HCT125 
tworzÑce rejestr kontrolny.  Reszta to dekodery adresÖw.  Rejestr 
danych  dziaÔa  niezaleÙnie w dwÖch  kierunkach.  Dane  wpisywane 
przez Atari mogÑ byÒ odczytane tylko przez peceta, a dane wpisane 
przez peceta - tylko przez Atari.  Na schemacie zakre×lony zostaÔ 
liniÑ  przerywanÑ  dekoder adresÖw od  strony  peceta.  Gdy  kto× 
bÓdzie  budowaÔ  interfejs z my×lÑ o  innym  komputerze,  jedynie 
schemat tego dekodera bÓdzie inny, reszta pozostanie bez zmian. W 
pececie  rejestr danych umieszczony zostaÔ pod  adresem  $300,  a 
rejestr  kontrolny  pod $301.  Obydwa te adresy  znajdujÑ  siÓ  w 
obszarze przeznaczonym dla karty prototypowej,  nie zachodzi wiÓc 
obawa o kolizjÓ z jakÑ× innÑ kartÑ.

Gdy Atari wysyÔa danÑ do peceta,  wpisuje bajt do rejestru danych 
($D100  -  Atari),  co powoduje odpowiednie ustawienie bitu  6  w 
rejestrze  kontrolnym  ($301 - PC).  Gdy bit ten  jest  ustawiony 
pecet odczytuje danÑ ($300),  co powoduje automatyczne ustawienie 
tego bitu dla Atari ($D140).  Teraz Atari "wie",  Ùe moÙe  wysÔaÒ 
kolejny bajt itd. W drugÑ stronÓ transmisja odbywa siÓ podobnie z 
tÑ rÖÙnicÑ,  Ùe  sprawdzany  jest  bit  7  rejestru  kontrolnego. 
ReasumujÑc  bit  6  sÔuÙy do  sterowania  przesyÔaniem  danych  w 
kierunku Atari -> PC,  bit 7 "odpowiedzialny" jest za kierunek PC 
--> Atari.  Transmisja odbywa siÓ wedÔug zasady:  0 - czekaj, 1 - 
wy×lij (odbierz) danÑ.

Program   napisany  dla  peceta  symuluje   pracÓ   "prawdziwego" 
atarowskiego  dysku.  Z  poziomu MS-DOS-u  poszczegÖlne  partycje 
widziane sÑ jako zwykÔe pliki (o dÔugo×ci do 16 MB).  Praca Atari 
z  twardym  dyskiem  nie rÖÙni siÓ  (poza  szybko×ciÑ  i  ilo×ciÑ 
wolnego miejsca) od pracy ze zwykÔÑ stacjÑ dyskÖw. NaleÙy jedynie 
pamiÓtaÒ  o  uÙywaniu  DOS-u potrafiÑcego  twardy  dysk  obsÔuÙyÒ 
(SpartaDOS,   MyDOS...).   Partycje   tworzy  siÓ   przy   pomocy 
specjalnego  programu.  ZaletÑ "plikowej" obsÔugi partycji  przez 
peceta  jest  to,  Ùe  partycje te  moÙemy  zakÔadaÒ  rÖwnieÙ  na 
dyskietkach  (wykorzystujÑc napÓdy w IBM - transmisja jest  wtedy 
zbliÙona  do  zwykÔej (maÔo-)  atarowskiej  stacji  dyskÖw).  Nie 
przeszkadza w niczym kompresja dysku, partycje moÙna archiwizowaÒ 
lub robiÒ kopie awaryjne,  itp.  Do poÔÑczenia komputerÖw  uÙyÔem 
wieloÙyÔowego,  ekranowanego  kabla (takiego jak  do  podÔÑczania 
drukarek) o dÔugo×ci 1 metra.  Trzeba uwaÙaÒ aby nie dawaÒ  kabla 
zbyt dÔugiego, gdyÙ moÙe to spowodowaÒ zakÔÖcenia transmisji. Dla 
zmniejszenia zakÔÖceÕ wszystkie linie zostaÔy na karcie  podpiÓte 
do  plusa zasilania przez rezystory 4.7k.  Od strony Atari  kabel 
jest podÔÑczony bezpo×rednio do zbuforowanej (!) magistrali.

                               ***

Konrad M.Kokoszkiewicz


                   Opis programu obsÔugi dysku

Handler  dla  Atari,   zawarty  w  zbiorze  ATARIHAN.M65,  zostaÔ 
napisany  przy  uÙyciu asemblera The Our5oft  Macro  Assembler  i 
skompilowany na Falconie030.  ProtokÖÔ transmisji jest podobny do 
sposobu wymiany danych stosowanego przez SIO:

rozkaz-potwierdzenie-dane-potwierdzenie

PrzykÔad:

DOS ÙÑda odczytu sektora z dysku:

Atari          kierunek       PC
----------      ----------     ----------
1. rozkaz        ---->        4 bajty
2. 1 bajt        <----        potwierdzenie
3. 256 bajtÖw    <----        dane
4. 1 bajt        <----        potwierdzenie

DOS ÙÑda zapisu sektora na dysk:

Atari          kierunek       PC
----------      ----------     ----------
1. rozkaz        ---->        4 bajty
2. 1 bajt        <----        potwierdzenie
3. dane          ---->        256 bajtÖw
4. 1 bajt        <----        potwierdzenie

DOS ÙÑda statusu dysku:

Atari          kierunek       PC
---------       ----------     ----------
1. rozkaz        ---->        4 bajty
2. 1 bajt        <----        potwierdzenie
3. 4 bajty       <----        status
4. 1 bajt        <----        potwierdzenie

Dla  przyspieszenia transmisji dÔugo×Ò sektorÖw zostaÔa  ustalona 
na  256  bajtÖw.  Z tych samych przyczyn handler  nie  liczy  sum 
kontrolnych .

Rozkazem  jest standardowy blok CFB wyliczany ze  zmiennych  DCB. 
Zawiera nastÓpujÑce bajty:

1. CDEVIC  -  jest to warto×Ò DDEVIC ($0300) dodana do zawarto×ci 
DUNIT ($0301), czyli wÔa×ciwy identyfikator urzÑdzenia.
2. CCMND   -  to samo, co w DDEVIC ($0302), czyli wÔa×ciwy rozkaz
3. CAUX1   -  to samo, co w DAUX1 ($0309)
4. CAUX2   -  to samo, co w DAUX2 ($030A). Obydwa bajty zawierajÑ 
zazwyczaj numer ÙÑdanego sektora.

Potwierdzenie jest jednym bajtem, jak nastÓpuje:

1. "A" - komenda jest poprawna i zostanie wykonana
2.  "N" - komenda jest niepoprawna.  Kod ten natychmiast przerywa 
transmisjÓ   i  zwraca  sterowanie  do  DOS-u  ze  statusem   139 
(Negatywne potwierdzenie operacji).
3.  "C"  -  transmisja przebiegÔa bez bÔÓdÖw  -  sterowanie  jest 
zwracane do DOS-u ze statusem 1 (sukces).
4.  "E" - przesÔany blok nie zawiera poprawnych danych.  Kod  ten 
przerywa  natychmiast transmisjÓ i zwraca sterowanie do DOS-u  ze 
statusem  144 (BÔÓdne wykonanie operacji).  MoÙe siÓ to  zdarzyÒ, 
je×li  rozkaz byÔ poprawny,  lecz PC nie jest w  stanie  odczytaÒ 
sektora z powodu uszkodzenia powierzchni dysku.
5.  "B"  -  nieprawidÔowy identyfikator urzÑdzenia.  To moÙe  siÓ 
zdarzyÒ, je×li DOS wywoÔaÔ urzÑdzenie, ktÖre nie jest obsÔugiwane 
przez peceta (tj.  np. drukarka lub szeregowa stacja dyskÖw). Nie 
powoduje to Ùadnego bÔÓdu, a sterowanie jest zwracane natychmiast 
do  SIO,  by  umoÙliwiÒ  mu wywoÔywanie  kolejnych  urzÑdzeÕ  (do 
skutku).

Handler   jest  inicjowany  przez  specjalnÑ   procedurÓ,   ktÖra 
wywoÔywana  jest  przez procedurÓ  RESET.  Inicjowanie  nastÓpuje 
jedynie wtedy,  gdy PC jest fizycznie podÔÑczone,  tak wiÓc moÙna 
uÙywaÒ  Atari nawet wtedy,  gdy nie ma siÓ dostÓpu do PC w  danej 
chwili.   Gdy  PC  jest  podÔÑczone,   uruchomione  i  gotowe  do 
transmisji,  a  nie  chcemy uÙywaÒ twardego  dysku,  niczego  nie 
musimy  rozÔÑczaÒ.  Procedura  inicjujÑca moÙe  zostaÒ  ominiÓta, 
przez  przytrzymanie  klawisza  SELECT  (na  klawiaturze   Atari) 
podczas  zimnego  lub gorÑcego startu,  tak wiÓc moÙna  Ôatwo  na 
chwilÓ wyÔÑczyÒ twardy dysk i uruchomiÒ system z dyskietki. Potem 
zawsze moÙna twardy dysk wÔÑczyÒ, po prostu wciskajÑc RESET.

DodatkowÑ funkcjÑ handlera jest moÙno×Ò wykonania zimnego  startu 
systemu operacyjnego w kaÙdej chwili,  nawet je×li dysk (PC)  nie 
jest  podÔÑczony.  W tym celu naleÙy przytrzymaÒ klawisz SHIFT  i 
wcisnÑÒ RESET.

                         *** UWAGA! ***

Program  dla PC musi byÒ uruchomiony przed  zabootowaniem  Atari. 
Nie naleÙy przerywaÒ tego programu, zanim praca na Atari zostanie 
ukoÕczona. W przeciwnym wypadku XL/XE zawiesi siÓ.